提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# FC4型检验液体商品标准量器

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年11月20日 |
| 销售信息： | 供应 FC4型检验液体商品标准量器 |

FC4型检验液体商品标准量器，是依据国家质量技术监督局公布的《定量包装商品计量监督规定》和国家质量技术监督局颁发的JJG-2000《定量包装商品净含量计量检验规则》研制。该产品具有包装便携，测量范围宽，准备度优于量筒及量瓶的特点，使用方便，可满足10-1000ml各种液体商品量程的检定是定量包装实验室必备的标准量器，也是执法部门用于现场检查的计量器具。 一．规格型号 型 号： FC-4型 型 是：量出式EX（可连续使用） 测量范围： 10-1000ml 规 格： 8支组 10-100ml 100-150ml 150-200ml 200-300ml 300-400ml 400-600ml 600-800ml 800-1000ml 二．技术参数 (1) 本产品采用无色透明硼硅酸盐玻璃材料吹制而成，经良好的热处理后，其残余应力≤80nm/cm光程差。 （2） 准确度 允许误差值 10-400ml 以内为±1.0ml 400-1000ml 以内为±2.0ml 三．保管和维护注意事项 检定食品饮料应与检定农药的标准量器区分开，不可用同一量器混合使用。 使用后应将标准量器冲洗干净，以免产生污垢。 不使用时应该将标准量器平放在包装箱内。 外出现场检验，应避免剧烈撞动。

# 深圳市世纪经典检测仪器有限公司

| 企业地址： | 深圳市龙岗区销售热线:15914142916 | 企业邮编： | 518446 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15914142916 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-84812743 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 186jl@163.com | 联系人： | 冯先生 |
| 企业全称： | 深圳市世纪经典检测仪器有限公司 |  |  |

深圳世纪经典检测仪器有限公司主要从事计量质检仪器和器件的开发和制造。公司拥有计量仪器研发和营销的专业团队，进行不断的创新开发。现主要产品又酸度计检定装置、电导仪检定装置、分光光度计检定装置、色谱仪检定装置、绝缘电阻表检定装置、接地电阻表检定装置、钢卷尺检定装置、秒表检定装置等计量器具，欢迎来电咨询。销售热线：15914142916

深圳市世纪经典检测仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>紫外可见光区透射比滤光片标准物质 | 2018年11月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>NC-3型耐压测试仪检定装置 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>LR-2型容量标准球 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>JB PHB-Ⅱ型酸度计检定仪 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>ECS-Ⅵ型电导仪检定标准器 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>紫外可见分光光度计检定装置 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>标准雾度片 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>LM-3型火花机检定仪 | 2018年11月20日 |
| 供应 >机械设计加工'>TJ89A-2011色谱仪检定专用测量仪 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关