提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动锁螺丝机

| 商机面向地区： | 广东 东莞市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 制造设备 |
| 发布日期： | 2018年11月20日 |
| 商机联系人： | 陈先生 |
| 供求电话： | 13539084911 |
| 销售信息： | 供应 全自动锁螺丝机 |

可自动取料+自动锁付+程序控制+快捷稳定高效=接近无人值守工作方式） 设备简介： 高精度全自动锁螺丝机是通过各类电动、气动元器件实现螺丝的自动输送、拧紧、检测等工序，通过设备来简化螺丝紧固工序，达到减少人工数量及减少人工误操作带来的不良因素，是一种典型的非标自动化设备。 全自动锁螺丝机主要应用于对螺丝的锁付，由于其属于非标自动化设备，具有可定制的特性，适合多种螺丝紧固的产品都能获得相应的解决方案，提高了工作效率，为各螺丝应用企业广泛采用，本公司的自动螺丝机，操作方便，成功应用于国内各电器企业使用。 设备特点： ①.丰富的输输出入控制信号：启动、停止、正反转、拧紧完成、是否合格、出错报警、程序选择、多轴同步控制等，控制更灵活、准确。 ②.采用PLC可编程器控制，并设有中英文体人机操作界面，使设备操作简单，调整方便，自动化程度高。 ③.拧紧过程由控制器软件高速控制，具有强大的编程功能，对拧紧过程进行细致的控制。 ④.人工上料，机器自动移动治具进行定位，人工下料也可机器自动下料。 ⑤.根据锁螺丝产品要求，配置适当的扭力调整范围，每轴可单独调整扭力。 ⑥.同类螺丝可适用多种产品，螺丝孔位调整方便，更换产品更容易。 ⑦.高速实时检测和高精度控制拧紧扭力值；正反方向都可以控制扭力。 ⑧.提供定制服务，可根据客户要求，提供特殊结构或更大输出扭矩、转速的产品。 设备优点： ①.1－10轴可选，同时锁付多颗螺丝，可代替多名人工。 ②.人工上料，机器自动移动治具进行定位，人工下料也可机器自动下料。 ③.根据锁螺丝产品要求，配置适当的扭力调整范围，每轴可单独调整扭力。 ④.同类螺丝可适用多种产品，螺丝孔位调整方便，更换产品更容易。 ⑤.适应多样化生产，通过触摸屏操作可屏蔽单个或多个螺丝批和送料。 ⑥.机器调试简单，员工迅速掌握操作和调试。 ⑦.高稳定性和耐久性，电、气系统全采用原装进口部件。 ⑧.品质值得信赖，专业工程师根据产品个性化设计、调试，专人售后服务。 ⑨.可配合生产线实现全自动作业。 应用行业： 适用于各种类型的螺丝，螺丝总长应大于1.3倍的螺帽直径，螺丝总长不大于40mm，螺丝可带活动垫片。 适用产品如：电工、开关、插座、灯具、玩具、数码产品、电子元件、家电、煤气阀、进水阀、五金建材制造工业、附属安装螺丝的零件等产品。 操作方式： ①.开启电源，接通气源。 ②.将螺丝倒入螺丝料振动盘，螺丝量以不超过螺丝输送轨道高度为宜。 ③.放置好待锁付产品，启动主机开关，设备自动拧好所有螺丝。 ④.转台通常配置四个工位，设备锁付螺丝的同时，作业员在另一工位安放待锁付的产品，同时机械手将拧好螺丝的产品放入流水线输送带。 ⑤.可设置自动模式，作业员只需放工件即可。 ⑥.更换产品时需要根据螺丝孔位置来调整轴的位置并更换对应的治具。 技术参数： 设备图文详细介绍请点击上面公司网址即可。

# 东莞市劲航智能设备有限公司

| 企业地址： | 东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖北路2A号A栋五楼D | 企业邮编： | 523000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13539084911 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 东莞市 |
| 公司网站： | http://www.jinhangzhineng.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： | 陈先生 |
| 企业全称： | 东莞市劲航智能设备有限公司 |  |  |

未填写

东莞市劲航智能设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电线电缆'>全自动波纹切管机 | 2018年11月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业自动化装置'>全自动剥线机 | 2018年11月20日 |
| 供应 >综合'>全自动铆钉机 | 2018年11月20日 |
| 供应 >制造设备'>RF天线自动组装设备 | 2018年11月20日 |
| 供应 >天线/雷达'>2DB天线自动组装设备 | 2018年11月20日 |
| 供应 >焊接设备'>全自动同轴线PCB板焊接机 | 2018年11月20日 |
| 供应 >综合'>全自动端子机 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关