提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 绳索测力仪预应力钢索张力测试仪

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年11月21日 |
| 商机联系人： | 刘圣田 |
| 供求电话： | 13410099523 |
| 电子邮件： | 13410099523@163.com |
| 销售信息： | 供应 绳索测力仪预应力钢索张力测试仪 |

主要功能特点 1. 张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。 2. 重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业 适用于任何场合。 3. 具有七种线径测量功能、测量范围更宽。 4. 使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳的张力 拉力检测、缆绳 拉力测试，绳索的张力 拉力测量，铜线的张力 拉力检测，铝线钢芯铝绞线的张力拉力测量， 幕墙拉索张力检测，电缆的张力 拉力检测，高强度绳索的张力拉力测试等。 5. 操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。 6. 仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2-5％。被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。 仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在2-5%以内。显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。 金象仪器专业的绳索张力测量仪生产厂家专注力学仪器十余年，深圳清华大学合作开发单位，为国内各大 院校 研究院 研究所以及中国高速发展的高铁 地铁 航天 以及船舶事业做出重大贡献 ，得到了国企，央企，以及世界500强企业的认可，我公司一定再接再厉研发出精度更高的绳索张力测试仪 操作性更好的绳索张力检测仪。 主要适用于： 1. 预应力钢索张力测试仪电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索、缆绳、电缆、钢丝绳拉力的场合。 2. 适用于柔性的，拉伸的索、如各种钢丝绳的张力、拉力检测、缆绳的张力、拉力测试、绳索的张力、拉力测量、铜线的张力、拉力检测、铝线钢芯铝绞线的张力、拉力测量、幕墙拉索张力检测、电缆的张力、拉力检测、高强度绳索的张力拉力测试等。 主要技术参数： a) 可选型号：SL-2T,SL-10T,SL-20T,SL-30T。 b) 绳索直径： 10T：（10mm-22mm） 20T ：16m-28mm） 30T ：（22m-36mm-40mm）。 c) 可设置钢丝绳数量： 7组。 d) 准确性：当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2％。 e) 显示： 数字显示12mm LCD。 f) 电池： 9v标准 6LR或同等。 g) 使用时间： 26小时。 h) 材质：防锈 抗风化 轻航空铝。 i) 规格：680*370*55mm j) 重量： 6.5KG。 k) 环境：温度范围-20。到60。 l) 防护等级：符合lP65级。 m) 显示单位： kg、N.公斤和千牛可互相转换。 1. 显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

# 深圳金象仪器厂

| 企业地址： | 深圳宝安西乡宝源路鸿源大厦11楼 | 企业邮编： | 518133 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-23060262 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-27901036 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.zljcy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | liushengtian1989@163.com | 联系人： | 刘圣田 |
| 企业全称： | 深圳金象仪器厂 |  |  |

深圳市金象仪器厂一家以智能测试仪器产业为核心，是集科研、生产、标定、销售、服务为一体的综合性高科技企业，主要产品有预应力钢索张力测试仪、幕墙拉索张力测试仪、电缆张力测试仪、钢丝绳拉力测试仪、弹性吊索张力测试仪、绳索张力测量仪、中锚拉力测试仪等，公司始终致力于各种测试仪的研究与开发。

深圳金象仪器厂 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >量器量具'>电梯钢丝绳张力计 | 2018年11月21日 |
| --- | --- |
| 供应 >量器量具'>绳索张力计 | 2018年11月21日 |
| 供应 >仪器/仪表'>数显式推拉力计 推拉力测力仪 | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>绳索张力检测仪 钢绞线拉力检测仪 | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>玻璃幕墙拉索张力测试仪SL-30T | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>钢丝绳张力拉力检测仪器 绳索测力仪 | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>钢索张力检测装置 拉索测力仪 | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>绳索拉力检测仪SL-20T | 2018年3月29日 |
| 供应 >建筑玻璃'>绳索张力检测仪SL-10T | 2016年5月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关