提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 奔驰G500行驶中有偶然熄火现象检修

| 商机面向地区： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 其它 |
| 发布日期： | 2018年11月21日 |
| 销售信息： | 供应 奔驰G500行驶中有偶然熄火现象检修 |

上海欣车汇豪车维修养护中心¦精致维修宾利、劳斯莱斯、玛萨拉蒂、法拉利、保时捷、路虎、奔驰、宝马等豪华车品牌的常规养护及各种疑难杂症： 如烧机油，发动机抖动，冷油耗偏高，车难启动，发动机动力差，水温高，怠速抖； 冒火花，出风口风力小，管路堵塞，车内异味重，老车内饰翻新，车内异响，电路接触不良，挂档冲击，音箱故障，变速器升档困难，动轴老化磨损，向机翻新修复，震器塌陷，时机构修复，动机总成维修。 奔驰G500行驶中熄火 故障现象： 一辆行驶约3万KM的2015款奔驰G500，车主反映出现两次低速行驶中熄火的故障。 故障诊断： 故障码显示燃油压力过低。根据故障引导检测燃油压力，发现燃油压力实际值一直稳定在正常值范围内，燃油系统没有发现故障。 故障分析排查： 针对故障现象需要拆卸油箱检查燃油泵，与车主沟通。 （1）拆卸油箱，先对其线路进行检查（此款车的燃油泵采用的是三相交流电），燃油泵控制线路及油位传感器信号经过一个插头连接到了燃油泵控制模块及SAM控制模块，经检查相关插头插针正常，无松旷腐蚀现象。 （2）按步骤逐步排查，在查看故障码环境数据时发现控制燃油泵的脉冲系数为100％，而发动机转速只有500r/min，燃油压力只有135kPa，根据数据流判断是燃油泵功率不足造成的。 解决方案： 拆解燃油泵，进行更换，安装完成后试车，无故障。一周后电话回访，没有出现任何故障 。 网址：www.87966.com 电话：021-34530922 企业QQ:3413909 微信：18917925922 客户服务电话：021-33361110， 地址：上海市闵行区都庄路2350号¦ 欣车汇豪车维修养护中心¦benz.87966.com 专注维修宾利、劳斯莱斯保养、玛萨拉蒂底盘维修、路虎大保养项目、 奔驰变速箱油更换、各种疑难杂症等故障。均可加3413909微信号咨询报价。 4S店维修根本耗不起时间和金钱，人多，排队难，高消费，没保障，建议到上海欣车汇宾利维修中心检查一下，价格是4S的6-7折，维修过程有照片和视频发送客户邮箱或微信。放心托付，缔造完美。 放心托付、缔造完美：021-33361110 日常保养维修，4S店只换不修消费高，人多排队时间长；市面不少快修店只会简单的更换机油机滤，没有对应车系的专业检修设备，无法主动探查车辆故障隐患。出保之后的车辆，长期带病为你服务，可能因小故障造成更大损失影响车辆行驶安全。 上海欣车汇是一家集高端车保养、维修、改装服务、信息反馈 、汽车保险服务、多位一体的现代化汽车维修服务企业，专业服务流程、专业技师团队、专业保养维修设备，提前报价，价格是4S店的6-7折，让车主享有五星级服务！ 承诺始终如一，只是重复365天，不曾辛苦，因为在乎——上海欣车汇

# 上海欣车汇实业有限公司

| 企业地址： | 上海市闵行区双柏路686号 | 企业邮编： | 200000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-34530922 | 所属行业： | 服务业 |
| 公司传真： | 021-34530922 | 公司所在地： | 上海 闵行 |
| 公司网站： | http://www.87966.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 524921965@qq.com | 联系人： | 陆经理 |
| 企业全称： | 上海欣车汇实业有限公司 |  |  |

欣车汇品牌属于上海欣车汇实业有限公司是一家汽车维修，保养，改装升级服务、汽车保险服务、多位一体的现代化汽车维修4S服务企业。 公司位于上海市闵行区双柏路686号，现有职工数百人，并且拥有优良的汽车维修及保养设备，主修宾利，劳斯莱斯，玛萨拉蒂，法拉利，路虎捷豹，奔驰宝马，保时捷奥迪为主修车型，拥有豪华车型专业维修技术人员。

上海欣车汇实业有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维修/安装/清洗'>奥迪Q5烧机油解决方案 | 2018年11月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >维修/安装/清洗'>奥迪A6L变速箱故障维修 | 2018年11月29日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>卡宴烧机油故障维修 | 2018年11月28日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>奔驰E260 ESP报警故障维修 | 2018年11月27日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>宝马7系变速箱故障维修 | 2018年11月26日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>奔驰自动变速箱维修 | 2018年11月24日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>上海宝马523Li轿车行驶中发冲故障检修 | 2018年11月23日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>奔驰Vito车发动机故障维修 | 2018年11月20日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>宝马发动机异响、抖动故障检修 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关