提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# D10/15-9消防气体顶压供水装置

| 商机面向地区： | 北京 怀柔 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 消防器材 |
| 发布日期： | 2018年11月22日 |
| 商机联系人： | 郭英伟 |
| 供求电话： | 18201007879 |
| 电子邮件： | 1600816370@qq.com |
| 销售信息： | 供应 D10/15-9消防气体顶压供水装置 |

气体顶压消防给水设备： 设备主要由稳压装置，独立的储气系统、顶压系统、止气装置及电控系统等所组成，该设备在完全没有电（动力）的情况下可以满足消防状态下10min消防供水量。具有能和消防按纽，消火栓，烟雾，温度，压力，流量等信号并联启动消防泵接口。 气体顶压应急消防气压给水设备 （运行及工作原理） 1设备组成：压力罐、稳压泵系统、汽瓶系统、汽泵、及控制系统。 2稳压泵系统启动与运行：启动前首先向压力罐及系统里充水，充到一定程度后，启动稳压泵继续向系统打水，直至把稳压罐内的水位提高到设定的水位上限即M1时，稳压泵（两台一备一用）自动停止，这时如果压力处在系统设定的压力下限P2（P1为系统压力上限， P2为系统压力下限）以下时，汽泵自动向罐内补气直到压力达到设定的稳压系统压力上限P1时汽泵停止。这是一个稳压周期的完成，此时整个消防系统处在稳压状态。当系统内泄漏压力下降到P2时，磁翻板液位计检测到罐内水位如果下降了，当水位降至设定的水位下限M2时，稳压泵系统自动启动，向系统内补水，补到系统设定的水位上限时M1，水泵停止。（如果在补水的过程中罐内压力过高，即高于设定的稳压系统压力上限，这时罐顶的电磁阀D2自动打开泄压，以保障水能补到设定的水位），如果此时系统压力低于系统设定的压力下限时，这时汽泵自动启动向罐内补气, 一直补到系统设定的压力上限P1时汽泵停止，如此反复运行以保证稳压系统处在设定的水位（M1---M2）及压力（P1---P2）范围内，达到稳压的目的。 3气瓶系统：气瓶组配有气瓶N只、各气瓶通过管路与一条DN25的管路相连，DN25管路与气压罐顶部相连，管路通断由电磁阀D1控制，气瓶内压力在（12MPa---15MPa）公斤，出口压力设定为系统的下限压力以下P4=0.42。平时气瓶系统并不工作一直处于休眠状态，有火灾发生时才投入工作。工作过程为当有火灾发生时，稳压系统压力急剧下降，当下降到P4时，气瓶组电磁阀D1打开，气瓶组的高压气

# 北京永泰盛源供水设备有限公司

| 企业地址： | 北京市怀柔区开放路113号 | 企业邮编： | 102400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18201007879 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 010-69260799 | 公司所在地： | 北京 怀柔 |
| 公司网站： | www.bj-ytsy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1600816370@qq.com | 联系人： | 郭英伟 |
| 企业全称： | 北京永泰盛源供水设备有限公司 |  |  |

主营：消防供水设备、生活给水设备、气体顶压装置、增压稳压设备、污水提升设备、隔膜式压力罐、消防水箱、生活水箱、消防泵、污水泵、消防巡检柜、分集水器、全程综合.电子水、板式换热器、紫外线消毒器、软化水处理设备、真空脱气机、不锈钢压力罐、消防泵房改造工程、等环保设备.

北京永泰盛源供水设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >消防器材'>W2/0.32消防增压稳压合用给水设备 | 2018年11月22日 |
| --- | --- |
| 供应 >消防器材'>W2/0.73消防增压稳压合用给水设备 | 2018年11月22日 |
| 供应 >消防器材'>W2/0.4消防增压稳压合用给水设备 | 2018年11月22日 |
| 供应 >消防器材'>D5/40-24气体顶压消防安全设备 | 2018年11月22日 |
| 供应 >消防器材'>D6/5-3气体顶压给水设备 | 2018年11月22日 |
| 供应 >消防器材'>D5/10-6消防气体顶压装置 | 2018年11月22日 |
| 供应 >消防器材'>D10/20-12消防气体顶压给水设备 | 2018年11月22日 |
| 供应 >消防器材'>D5/25-15型消防气体顶压 | 2018年11月22日 |
| 供应 >消防器材'>D12/30-18消防气体顶压给水设备 | 2018年11月22日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关