提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 高效2000瓦风力发电机启动风速低可定制

| 商机面向地区： | 山东 德州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 其它 |
| 发布日期： | 2018年11月23日 |
| 商机联系人： | 孟欣欣 |
| 供求电话： | 15053451594 |
| 电子邮件： | 3517473917@qq.com |
| 销售信息： | 供应 高效2000瓦风力发电机启动风速低可定制 |

高效2000瓦风力发电机启动风速低晟成可定制 永磁发电机产品特点 1.产品磁钢采用钕、铁、硼永磁体，型号：N35SH，永磁镶嵌辅有强力胶粘接固定方式； 2.定子采用高强，不易变形，优质冷轧硅钢片； 3.绕组采用圆铜漆包线，经真空恒温热浸漆，提高绝缘等级。 4.依据国际化，标准化专业磁路设计，优化的极档配置增加有效发电的风速区域，提高发电效率，降低发电机起动扭矩 2.电机参数 3.额定功率 2000W 4.额定转速（转/分） 380 5.启动力矩（n/m) 2 6.发电机类型 三相交流永磁 7.数对数 4 8.主体重量（kg) 22 9.工作温度 零下40℃─60℃ 10.运输包装方式 胶合板木箱 11.外包装尺寸（mm) 430*210*210 电压转速尺寸均可定制，质量好价格优惠 1:效率高。永磁式发电机是一种节能产品。永磁转子结构免去了产生转子磁场所需的励磁功率和碳刷、滑环之间磨擦的机械损耗，使得永磁式发电机效率大为提高。普通励磁式发电机在1500转/分至6000转/分之间的转速范围内平均效率只有45%至55%，而永磁式发电机则可高达75%至80%。 2:采用自启动式稳压器无需外加励磁电源。发电机只要一旋转就能发电。当蓄电池损坏时，只要发动机处于运行状态，汽车充电系统仍可正常工作。如汽车没有蓄电池，只要摇转手把或溜车，也可实现点火运行。 3:特别适合于在潮湿或灰尘多的恶劣环境下工作。 4:无线电干扰。永磁发电机无碳刷、无滑环的结构，消除了碳刷与滑环磨擦产生的无线电干扰;消除了电火花，特别适合于爆炸性危险程度较大的环境下工作，也降低了发电机对环境温度的要求

# 宁津县晟成风电设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 德州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 国内上市公司 |
| 电子邮件： | 3517473917@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 宁津县晟成风电设备有限公司 |  |  |

未填写

宁津县晟成风电设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >发电机'>家用风力发电机/2KW风光互补发电机系统 | 2019年1月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >发电机'>定制220v1000w风力发电机批发价 | 2019年1月10日 |
| 供应 >其它'>1000瓦风力发电机自动迎风厂家包邮 | 2018年12月15日 |
| 供应 >其它'>厂家直销800瓦永磁式风力发电机批发 | 2018年11月23日 |
| 供应 >其它'>220v家用1000瓦风力发电机 | 2018年11月23日 |
| 供应 >电力/发电机'>全新技术5000W风力发电机组抗风防腐蚀 | 2018年11月3日 |
| 供应 >其它'>多重防护低速20千瓦风力发电机质保终身 | 2018年10月19日 |
| 供应 >其它'>宁津离网型10千瓦家用小型风力发电机 | 2018年10月19日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关