提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 防腐用电弧喷涂丝（QG8515）

| 商机面向地区： | 重庆 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 钢铁 |
| 发布日期： | 2018年11月25日 |
| 商机联系人： | 易金美 |
| 电子邮件： | 13306244446 |
| 销售信息： | 供应 防腐用电弧喷涂丝（QG8515） |

“防腐用电弧喷涂丝（QG8515）”参数说明 是否有现货： 是 用途： 防腐蚀 材质： 铝合金丝 横截面形状： 圆形 “防腐用电弧喷涂丝（QG8515）”详细介绍 QG8515为防腐用实芯丝，为锌铝合金。主要成份为Zn：84-86%，Al余量，通过电弧喷涂形成高效的耐蚀涂 层，用于苛刻环境下长效防腐。如化工厂和造纸厂的各种容器、贮罐外壁、各种工业设备、设施等；通过特殊 工艺，满足高稳弧性要求，可用作电容器端面喷金料。 1、规格： （1）直径：Φ2.0，3.0mm； （2）包装：15Kg/箱。 2、主要技术指标： （1）结合强度：45MPa以上； （2）工作温度： 300℃以下； （3）可喷厚度：1.0mm以下; （4）热震稳定性：700℃热震8次涂层无变化。

# 苏州亿振拓工业物资有限公司

| 企业地址： | 江苏省昆山市开发区柏庐南路999号吉田国际广场2号楼2308室 | 企业邮编： | 215300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13306244446 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 昆山市 |
| 公司网站： | http://www.yizento.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 342529336@qq.com | 联系人： | 易金美 |
| 企业全称： | 苏州亿振拓工业物资有限公司 |  |  |

主营行业:金属丝 键合合金丝 单晶铜丝 镀钯铜丝

苏州亿振拓工业物资有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >铁合金'>非晶型电弧喷涂丝（QG1000） | 2018年11月25日 |
| --- | --- |
| 供应 >有色金属'>厂家直销304材质编织软管不锈钢丝 | 2018年11月25日 |
| 供应 >其它'>钨丝0.01mm-12mm可以定做 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关