提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 威胜三相电表DTS(X)343-3

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年11月26日 |
| 商机联系人： | 胡工 |
| 供求电话： | 15874249505 |
| 电子邮件： | 3191965150@qq.com |
| 销售信息： | 供应 威胜三相电表DTS(X)343-3 |

威胜三相电表DTS(X)343-3 主要功能 ● 双行液晶显示，具有停电常显功能 ● 支持RS485通信和远红外通信 ● 计量正、反向有功电量，反向有功电量计入正向;分相正、反有功电量 ● 计量正、反向组合无功电量，四象限无功电量;分相正、反无功电量 ● 自动月结算功能，可保存上12个月有、无功历史电量数据 ● 测量分相电压、电流和有无功功率等瞬时量 ● 断相、反向和逆相序故障报警提示及清零事件记录 威胜三相电表DTS(X)343-3 技术参数 技术参数项目 项目内容 技术标准 GB/T17215.321-2008 GB/T17215.323-2008 准确度等级 有功：1级；无功：2级 参比电压 3×220/380V；3×57.7/100V； 电流规格 1.5（6）A ；1（2）A；5（6）A；5（20）A；10（40）A；15（60）A； 20（80）A；30（100）A 通信协议 DL/T645-1997 整机功耗 ＜1.5W；6VA 参比频率 (50±2.5)Hz 工作电压范围 0.8Un～1.3 Un； 工作温度 -25℃～+55℃ 极限工作温度范围 -35℃～+65℃ 外形尺寸 长×宽×厚：238mm×148mm×80mm 净重 约2.0kg 威胜三相四线DTS(X)343-3电子式有无功组合电能表是一款机械式电度表的理想替代产品，带有功和无功计量功能，具有过载能力强、稳定性好、可靠性高的特点。具有有功、无功功率脉冲接口、RS-485 通信接口和远红外通信接口；具有断相、逆相序状态 LED 报警提示。适用于无需分时的中小企事业单位有功、无功电能计量或内部考核。

# 长沙电来乐信息科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖南 长沙市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3191965150@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 长沙电来乐信息科技有限公司 |  |  |

未填写

长沙电来乐信息科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>发电厂变电站DTSD341-9D威胜电表 | 2018年11月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DSZ331电能表三相国网表 | 2018年11月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DTZ341三相智能电表国网表 | 2018年11月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD341-MB3三相四线电能表 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜多功能电能表DTSD341-MC3 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DSS(X)333有无功组合电表 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSY341-MD3三相预付费电表 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DDSY102威胜电表单相预付费电度表 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DTSD341-U9威胜关口表三相四线 | 2018年11月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关