提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 电动取样钻机小型地质岩芯钻机浅层取样钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年11月26日 |
| 商机联系人： | 赵中政 |
| 供求电话： | 15963791079 |
| 电子邮件： | 776351334@qq.com |
| 销售信息： | 供应 电动取样钻机小型地质岩芯钻机浅层取样钻机 |

QZ-1A型两相电取样钻机简介 QZ-1A型两相电取样钻机是一种轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打爆破孔、检查孔、小型家用水井等。 QZ-1A型两相电取样钻机参数 QZ-1A两相电取样钻机 钻孔直径(mm) 32～46 钻孔深度（m） 土层20～25米； 岩石15～20米。 钻杆直径(mm) 25 转速（r/min） 175 扭矩（N.m） 80 两相电电动机（KW） 1.5 外形尺寸（L*W*H） 600*450*1900 钻机重量（KG） 80

# 山东华巨机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 776351334@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东华巨机械有限公司 |  |  |

未填写

山东华巨机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>轻便岩心钻机便携式取样钻机小型地质钻探机 | 2018年11月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>岩芯勘探取样钻机地质勘探取芯钻机勘探钻机 | 2018年11月27日 |
| 供应 >工业设备'>地质岩芯钻机便携式取样钻机地质勘测设备 | 2018年11月27日 |
| 供应 >工业设备'>巨匠牌便携式取样钻机地质勘查设备岩心钻机 | 2018年11月27日 |
| 供应 >工业设备'>小型地质勘探钻机轻便岩心钻机钻探机械 | 2018年11月26日 |
| 供应 >工业设备'>便携式取样钻机轻便岩心钻机地质勘探设备 | 2018年11月26日 |
| 供应 >工业设备'>背包式岩心钻机便携式取样钻机轻便背包钻机 | 2018年11月26日 |
| 供应 >工业设备'>便携式背包钻机浅层取样钻机背包式岩心钻机 | 2018年11月26日 |
| 供应 >工业设备'>单人背包钻机便携式取样钻机背包式岩心钻机 | 2018年11月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关