提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家直销新疆PS7I转子湿式混凝土喷射机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 其它 |
| 发布日期： | 2018年12月4日 |
| 商机联系人： | 田经理 |
| 供求电话： | 13153776101 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com |
| 销售信息： | 供应 厂家直销新疆PS7I转子湿式混凝土喷射机 |

-PS7I转子湿式混凝土喷射机组： 随着煤矿的发展,机械化程度越来越高,利用机械设备的优越性能,不断降低区人的劳动强度。 现阶段我们所了解的混凝土喷射方法主要有干喷、潮喷和湿喷三种。 PS7I转子式喷浆机为湿式喷浆机，所谓湿式 进入喷射机的是已加水的混凝土拌合料。因而喷射中粉尘含量低，回弹量也减少，是理想的喷射方式。 PS7I湿式混凝土喷射机组集配料、搅拌、粉状速凝剂自动添加,喷射为一体,是目前国内最先进的湿式混隆土喷射机组。该机组可将水泥、砂石物料按比例自动配好,加水,搅拌,连续输送、粉状速凝剂自动添加,喷射,可大大降低粉尘、减少回弹、节约材料、提高混凝土强度及均匀性,保证支护稳定性,提高巷道的安全系数,减少隐患。该机可广泛适用于矿山井巷、隧道工程、地铁工程、人防工程、军事工程、建筑基坑等工程施工中。 主要特点： 1,配料采用变螺距,砂石、水泥、速凝剂按一定比例配合。在螺旋上端加水,将干料变成湿料.由于采用机械配料,搅拌,大大减轻了工人的劳动强度,又能保证混凝土的质量。 2,采取湿式作业,工作时粉尘浓度会大大降低。 3、“直腔式”下料通畅,不易堵塞。 4,转子采用弹性料杯,出料弯头采用复合式弹性衬套,彻底解决机子粘堵问题,减少了清理和维修时间,提高了生产效率。 5摩擦板和衬板采用新型材质,寿命长,从而降低了使用成本。 技术参数： 喷射能力：7m/h 混合料水灰比：0.35-0.40 输料管内径：51mm 骨料粒径：

# 山东威特立邦矿山设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东威特立邦矿山设备有限公司 |  |  |

未填写

山东威特立邦矿山设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>厂家直销LZ-9柴油式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>厂家直销KBS全液压泵送式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川JPS7I-L螺旋上料喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PC6U潮式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销LS200-1.7螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销JPS5I-L湿式混凝土喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销LYC8U-L潮式混凝土喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川SLH-6螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆DQD20气动单轨吊 | 2018年12月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关