提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家直销新疆DQD20气动单轨吊

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 其它 |
| 发布日期： | 2018年12月4日 |
| 商机联系人： | 田经理 |
| 供求电话： | 13153776101 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com |
| 销售信息： | 供应 厂家直销新疆DQD20气动单轨吊 |

随着煤矿的发展,机械化程度越来越高,利用机械设备的优越性能,不断降低区人的劳动强度。 设备介绍： DQD20气动单轨吊运车（一下简称“单轨吊运车”）是在悬空轨道上，一气动马达经减速机构减速后带动行走轮沿轨道腹板摩擦行走的设备。该单轨调运车由轨道、气动葫芦、主牵引装置、失效制动装置、承载车、控制系统等部分组成。每节轨道由1141E工字钢及链条、卸扣组成。减速箱的输出端与驱动轮连接，行走轮与轨道腹板贴合，靠摩擦传动。气动葫芦安装在承载车下方。整机用高度可调的吊挂装置吊挂于巷道顶板上的十字梁或锚杆、U型棚等。 主要特点： 1、重量轻,安装拆卸方便; 2、采用风压驱动,无电力设备参与,安全可靠; 3、采用点动控制,随走随停,安全可靠; 4、操作简单、维护方便,可大大降低工人劳动强度;5、采用机械式失效制动刹车,刹车力大。 技术参数： 适用巷道倾角：20° 牵引力：20KN 轨型：I140E 运行速度：20m/min 耗气量：8m/min 单根轨道可调角度：士3/3m 额定起吊重量：10000KG 操作方式：点动操作 转弯半径：水平5m,垂直10m 整备质量：700KG 售后服务：山东威特立邦矿山设备有限公司承诺，机器质保一年，终身享受售后维护服务，致电后全国范围内技术人员48小时内到现场进行指调试服务。 （山东威特立邦温馨提示：一分价钱一分货，所谓同样的价格比质量，同样的质量比价格，价格质量一样看售后服务。山东威特立邦欢迎您来合作） 该气动单轨吊无论人技术含量还是使用价值上,都远远领先于国内市场上同类产品。

# 山东威特立邦矿山设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东威特立邦矿山设备有限公司 |  |  |

未填写

山东威特立邦矿山设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>厂家直销LZ-9柴油式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>厂家直销KBS全液压泵送式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川JPS7I-L螺旋上料喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PC6U潮式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销LS200-1.7螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销JPS5I-L湿式混凝土喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销LYC8U-L潮式混凝土喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川SLH-6螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PS7I转子湿式混凝土喷射机 | 2018年12月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关