提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家直销四川SLH-6螺旋上料机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年12月4日 |
| 商机联系人： | 田经理 |
| 供求电话： | 13153776101 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com |
| 销售信息： | 供应 厂家直销四川SLH-6螺旋上料机 |

SLH-6型混凝土螺旋上料机： SLH-6型混凝土螺旋上料机是我公司开发研制的新一代螺旋上料机,该项目产品已通过ISO9001国际体系认证,并已获得国家安标中心颁发的矿用产品安全标志证书。 设备介绍： SLH-6型混凝土螺旋上料机是与矿用湿喷机、潮喷机配套的搅拌上料设备。 适用于矿山,、煤矿巷道、隧道及各类地下工程的混凝土搅拌配料作业。该设备将搅拌和给料容为一体,自动调节给料配比,搅拌连续均匀,使喷射砼作业连续稳定,减轻了工人的劳动强度,减少喷射回弹,提高了工效、保证施工质量的完好稳定。 它具有设计新颖、结构简单、操作方便、性能可靠,维护量小,使用寿命长等特点。 主要特点： 1,主电机与蜗轮减速机采用法兰式直接联接,不仅安装方便还提高了减速机的工作效率和运行可靠性,同时也改善了螺旋轴的使用环境,提高整机的运行稳定性.。 2,螺旋搅拌系统由防粘结、耐磨性好、强度高的优质材料制成,充分提高螺旋的使用寿命和运行的可靠性,同时采用多层防尘密封,减少了螺旋清洗和维修的工作量. 3、该设备可无级调节水泥的配给量而改变拌合料的集料比,以适应各种喷射现场的工况要求,降低喷射回弹率。 4、搅拌槽体和水泥槽体都是可卸式的,方便用户清理和检修,同时减少积料,提高轴承的使用寿命。 5、本产品采用振动强制下料系统,可以使沙石混合料均匀顺利地进入沙石螺旋叶片中,保证供料的连续性。 技术参数： 生产能力 6-8m3/h 骨料粒径

# 山东威特立邦矿山设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东威特立邦矿山设备有限公司 |  |  |

未填写

山东威特立邦矿山设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>厂家直销LZ-9柴油式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>厂家直销KBS全液压泵送式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川JPS7I-L螺旋上料喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PC6U潮式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销LS200-1.7螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销JPS5I-L湿式混凝土喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销LYC8U-L潮式混凝土喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆DQD20气动单轨吊 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PS7I转子湿式混凝土喷射机 | 2018年12月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关