提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家直销LYC8U-L潮式混凝土喷浆机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 其它 |
| 发布日期： | 2018年12月4日 |
| 商机联系人： | 田经理 |
| 供求电话： | 13153776101 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com |
| 销售信息： | 供应 厂家直销LYC8U-L潮式混凝土喷浆机 |

PYC8U-L潮式喷浆机： 型号含义： P：喷浆机；Y：液压系统；C：第一特征，潮喷式；8：单位生产能力8m3；L：履带式 （山东威特立邦温馨提示：一分价钱一分货，所谓同样的价格比质量，同样的质量比价格，价格质量一样看售后服务。山东威特立邦欢迎您来合作） 现阶段我们所了解的混凝土喷射方法主要有干喷、潮喷和湿喷三种。 PYC8U-L履带行走潮式混凝土喷射机是一种应用于煤矿井下，具备独立行走机构的潮式混凝土喷射作业装置。所谓的潮喷，是在搅拌喷浆料时加入少部分水。 PYC8U-L潮式喷浆机具备独立的履带行走装置，移位、爬坡方便，大大提高了喷射机的灵活性，尤其适用于单轨吊运输的巷道。 主要特点 1、具备自移位行走功能，降低了喷射机移位时的劳动强度。 2、液压驱动，转速可无级调节，转动平稳可靠。 3、采用整体不粘料转子专利技术，整体式弹性料杯不粘结堵塞，不需清理。 4、弹性出料弯头不粘结，不堵塞。 5、自带机械驻车机构，适应坡道行走，安全性好。 6、设备体积小巧，运行便捷，适应性好。 主要参数： 序号 项目 单位 参数值 1 喷射机生产能力 M3/h 8 2 混合料水灰比 W/c ≤0.35 3 骨料粒径 mm 19 4 输料管内径 Mm 50 5 耗风量 M3 8 6 输送距离 M 120水平/40竖直 7 电机功率 Kw 11 8 液压系统流量 L/min 42.3 9 额定工作风压 MPa 0.5 10 液压系统额定压力 MPa 16 11 行走速度 Km/h 2.5/1.6 12 爬坡能力 ° 20 13 外形尺寸 长*宽*高mm 1800*1000*1200 14 重量 Kg 2000 售后服务：山东威特立邦矿山设备有限公司承诺，机器质保一年，终身享受售后维护服务，致电后全国范围内技术人员48小时内到现场进行指调试服务。

# 山东威特立邦矿山设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东威特立邦矿山设备有限公司 |  |  |

未填写

山东威特立邦矿山设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>厂家直销LZ-9柴油式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>厂家直销KBS全液压泵送式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川JPS7I-L螺旋上料喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PC6U潮式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销LS200-1.7螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销JPS5I-L湿式混凝土喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川SLH-6螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆DQD20气动单轨吊 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PS7I转子湿式混凝土喷射机 | 2018年12月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关