提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家直销JPS5I-L湿式混凝土喷浆机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 其它 |
| 发布日期： | 2018年12月4日 |
| 商机联系人： | 田经理 |
| 供求电话： | 13153776101 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com |
| 销售信息： | 供应 厂家直销JPS5I-L湿式混凝土喷浆机 |

JPS5I-L湿式混凝土喷浆机： 现阶段我们所了解的混凝土喷射方法主要有干喷、潮喷和湿喷三种。 型号含义：JP：转子式混凝土喷射机；S：第一特征代号，湿式；5:单位生产能力5m3；I:补充代号，直通腔式；L：喷射机组送料机构为螺旋式 JPS5I-L湿式混凝土喷射机可大大降低喷射混凝土作业时的粉尘浓度，降低喷射时的回弹率，改善了工人的工作环境，节约了施工材料。 所谓的湿喷，是在喷浆料加入喷浆机之前就进行加水，制成真正意义上的砂浆或混凝土，采用压风或泵送工艺，实现喷射砼的工艺要求。 JPS5I-L湿式混凝土喷射机组集配料、搅拌、筛分、粉状速凝剂添加、喷射为一体，可实现水泥、砂子、石子、水的自动配料、速凝剂的自动添加，实现喷射物料的连续输送。 主要特点 1、本机组不仅具有搅拌、输送功能，还有螺旋定比配料功能。 2、在螺旋上端加水，实现湿式作业，降低作业粉尘。 3、配料采用变螺旋，使物料配比更均匀，保证混凝土质量。 4、供料弯头采用二次加气，且气体螺旋走向，防止出现堵管。 5、螺旋搅拌出料口设置物料过筛装置，自动筛料，防止堵塞。 6、转子采用弹性料杯，出料弯头采用复合式弹性衬套，彻底解决粘堵问题，减少了清理和维修时间，提高了生产效率。 7、摩擦板和衬板采用新型材质，寿命长，使用成本低。 8、螺旋搅拌仓下端可拆卸，便于清理维护。 售后服务：山东威特立邦矿山设备有限公司承诺，机器质保一年，终身享受售后维护服务，致电后全国范围内技术人员48小时内到现场进行指调试服务。 （山东威特立邦温馨提示：一分价钱一分货，所谓同样的价格比质量，同样的质量比价格，价格质量一样看售后服务。山东威特立邦欢迎您来合作） 序号 项目 单位 参数值 1 喷射机生产能力 M3/h 5-7 2 输送距离 M 水平75/垂直25 3 骨料粒径 mm 20 4 输料管内径 Mm 50 5 材料配比（水泥：沙子） 1：3.5~4 6 回弹率 % ≤15 7 电机功率 Kw 11 8 混合量水灰比 W/c ≥0.4 9 额定工作气压 MPa 0.4~0.6 10 耗气量 MPa ≤10 11 粉状速凝剂参量 % 2-5 12 轨距 Mm 600,900 13 外形尺寸 长*宽*高mm 2600*1000*1800 14 重量 Kg 1150

# 山东威特立邦矿山设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2878994059@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东威特立邦矿山设备有限公司 |  |  |

未填写

山东威特立邦矿山设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>厂家直销LZ-9柴油式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>厂家直销KBS全液压泵送式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川JPS7I-L螺旋上料喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PC6U潮式喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销LS200-1.7螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销LYC8U-L潮式混凝土喷浆机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销四川SLH-6螺旋上料机 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆DQD20气动单轨吊 | 2018年12月4日 |
| 供应 >其它'>厂家直销新疆PS7I转子湿式混凝土喷射机 | 2018年12月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关