提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 砂轮磨床动平衡仪HS2700-G

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年12月4日 |
| 商机联系人： | 苏小姐 |
| 供求电话： | 13910823824 |
| 电子邮件： | honfusen@126.com |
| 销售信息： | 供应 砂轮磨床动平衡仪HS2700-G |

台湾宏富信动平衡广泛应用各式磨齿机：如台湾陆联磨齿机、秦川磨齿机、莱斯豪尔、卡帕等等 提高齿轮磨削精度。 砂轮动平衡的过程主要是透过操作者在砂轮法兰上调至配重块来使砂轮平衡，透过仪器的辅助可使操作者，缩短平衡时间。 仪器也提供精确的调整值供操作者调整，也更能准确的调整到操作者的容许范围，如此也使砂轮的使用寿命得以延长。 砂轮在不平衡的状态下高转速的转动，振动将会持续的传递到其他的机械零件、设备，进而使这些机械零件、设备的运作状态变差或是损坏。 砂轮在线动平衡额意义：众所周知，为使磨床加工能稳定地达到高要求的尺寸精度，波度和粗糙度，在机床必须有高的几何精度，刚度和性能稳定性的同时，对机床振动状况也有严格的要求。 各式旋转部件都有振动等级要求： 例如振源之一的电机都规定了高的动平衡等级，高速传动皮带轮也需进行动平衡，这些技术指标一般在机床出厂时都已确定。 另外，由于主轴和轴承的振动会使磨头的性能降低，如此也影响加工品的质量。 HS2700-G在线量测磨床砂轮不平衡量，通过调节砂轮法兰盘处平衡块使其机床达到整体平衡。降低振动，减少噪音，提高加工零部件的品质，延长主轴寿命，省掉静平衡，提高生产效率，减少砂轮浪费。

# 宏富信精密科技（北京）有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 北京 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | honfusen@126.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 宏富信精密科技（北京）有限公司 |  |  |

未填写

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关