提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 衡水市馒头包装机，方便面包装机

| 商机面向地区： | 河北 石家庄市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 包装/印刷 包装设备 |
| 发布日期： | 2018年12月7日 |
| 商机联系人： | 郭德胜 |
| 销售信息： | 供应 衡水市馒头包装机，方便面包装机 |

衡水市馒头枕式包装机丨方便面包装机 (一)主要性能和结构特点 1．双变频控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。 2．人机界面，参数设定方便快捷。 3．故障自诊功能，故障显示一目了然。 4．高感度光电眼色标gen踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。 5．温度独立PID控制，更好适合各种包装材质。 6．定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。 7．传动系统简洁，工作更加可靠，维修保养更加方便。 8．所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，用不落后。 ( 二)适用范围 适合于饼干、米通、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、日用品、 工业零件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装。 (三)技术规格 机 型 320B 320D 薄膜宽度 Max. 320mm 制袋长度 65-190或120-280mm 90-220或150-330mm 制袋宽度 50-160mm 产品高度 Max.45mm Max.60mm 膜卷直径 Max. 320mm 包装速度 40-230 包/分 电源规格 220V,50/60HZ,2.6KVA 机器尺寸 (L)3770X (W)720X (H)1450 机器质量 900kg 备 注 可加充气装置 http://www.dbjdbjx.cn 50公斤包装机 http://www.bzjbzjx.com.cn 自动包装机 http://www.hbdbj.net/ 自动打包机厂 http://www.hbgzj.com 灌装机械厂 http://www.gzjgzjx.cn/ 灌装机 http://www.ssjssjx.com 热收缩机 http://www.gzjgzjx.com 火锅底料灌装机 联系方式: 公司名称:石家庄科胜包装机械有限公司 公司地址:石家庄市桥西区红旗大街旺角国际 联系人:郭经理 手机:13785185079 邮编:050000 电话:0311-89266138 传真:0311-89266139 Q Q:1831844173 或者 1341983654

# 石家庄科胜包装机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河北 石家庄市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | caoyuanhuilang@sina.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 石家庄科胜包装机械有限公司 |  |  |

未填写

石家庄科胜包装机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >包装设备'>衡水市大米称重包装机，麦片包装机 | 2018年12月7日 |
| --- | --- |
| 供应 >包装设备'>衡水市酱油醋自动包装机，鲜牛奶包装机 | 2018年12月7日 |
| 供应 >包装设备'>衡水市酸奶饼枕式机，山楂片枕式包装机 | 2018年12月7日 |
| 供应 >包装设备'>衡水市蛋糕枕式包装机，面包枕式包装机 | 2018年12月7日 |
| 供应 >包装设备'>衡水市糖酥枕式包装机，月饼枕式包装机 | 2018年11月29日 |
| 供应 >包装设备'>衡水市薯片包装机，食盐包装机 | 2018年11月29日 |
| 供应 >包装设备'>衡水市粉条自动包装机 | 2018年11月29日 |
| 供应 >包装设备'>衡水市10公斤杂粮包装机 | 2018年11月29日 |
| 供应 >包装设备'>衡水市25公斤粉剂包装机 | 2018年11月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关