提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 1000瓦风力发电机自动迎风厂家包邮

| 商机面向地区： | 山东 德州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 其它 |
| 发布日期： | 2018年12月15日 |
| 商机联系人： | 孟欣欣 |
| 供求电话： | 15053451594 |
| 电子邮件： | 3517473917@qq.com |
| 销售信息： | 供应 1000瓦风力发电机自动迎风厂家包邮 |

1000瓦风力发电机自动迎风厂家包邮 宁津晟成风电设备有限公司 独特的简单控制方式，自动迎风，有效提高了风力发电机的工作效率；充分利用空气动力学设计，使风力发电机超出安全风速自动将风轮偏转90度，完全不正面迎风，确保风力发电机运行在安全风速下；尾舵板采用专利转轴工作方式，当控制系统失效的情况下，自身具有的转轴机构，可确保风力发电机不因风速过高而损坏。同时具备三重保护方式，完全杜绝故障的发生！ 1000w技术参数 功 率 1000W 风轮直径 2.8m 叶片材质 增强玻璃钢 额定风速 9m/s 额定功率 1000W 功率 1500w 启动扭力矩n/m ＜1.5 输出电压 220V 启动风速 3(m/s) 额定转速（转/分） 450 工作风速 3.0-20(m/s) 安全风速 40(m/s) 控制器型号 48V60A 发电机类型 三相交流永磁 3-phase AC PM 主体重量 75kg 建议配套蓄电池 12v150AH四块 水平轴风力发电机的风能利用率,绝大部分是由叶片设计方计算所得,一般在40%以上。如前所述,由于设计方法本身的缺陷,这样计算所得的风能利用率的准确性很值得怀疑。当然,风电厂的风力发电机都会根据测得的风速和输出功率绘制风功率曲线,但是,此时的风速是风轮后部测风仪测得的风速参见,要小于来流风速,风功率曲线偏高,必须进行修正。应用修正方法修正后,水平轴的风能利用率要降低30%~50%。对于小型水平轴风力发电机的风能利用率,中国空气动力研究与发展中心曾做过相关的风洞实验,实测的利用率在23%~29%

# 宁津县晟成风电设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 德州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 国内上市公司 |
| 电子邮件： | 3517473917@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 宁津县晟成风电设备有限公司 |  |  |

未填写

宁津县晟成风电设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >发电机'>家用风力发电机/2KW风光互补发电机系统 | 2019年1月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >发电机'>定制220v1000w风力发电机批发价 | 2019年1月10日 |
| 供应 >其它'>厂家直销800瓦永磁式风力发电机批发 | 2018年11月23日 |
| 供应 >其它'>220v家用1000瓦风力发电机 | 2018年11月23日 |
| 供应 >其它'>高效2000瓦风力发电机启动风速低可定制 | 2018年11月23日 |
| 供应 >电力/发电机'>全新技术5000W风力发电机组抗风防腐蚀 | 2018年11月3日 |
| 供应 >其它'>多重防护低速20千瓦风力发电机质保终身 | 2018年10月19日 |
| 供应 >其它'>宁津离网型10千瓦家用小型风力发电机 | 2018年10月19日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关