提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 六针安瓿瓶拉丝灌封机

| 商机面向地区： | 湖南 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 机械设计加工 |
| 发布日期： | 2018年12月26日 |
| 销售信息： | 供应 六针安瓿瓶拉丝灌封机 |

http://www.0731-cs.com/AmpouleFillingMachine/show_88.html 一、 概 述 安瓿瓶灌装封口机是针剂安瓿拉丝机的升级换代产品。在保证产品质量的前提下，本机比单针拉丝机提高产量三倍。 本机在设计上采用了移动齿板上进快、下回慢的矩型输瓶方式，使移动齿板一次送瓶的距离加长，并使瓶停留在固定齿板上的时间充裕，从而提高了整机的工作效率；在送瓶斗下，装有离合装置，可以在不停机的情况下停止瓶斗内安瓿的输送，便于操作；在拉丝上，采用钢丝绳控制机械手，简化了结构；在出瓶口，采用了独特的翻瓶结构，理顺了机构运动方向与出瓶运动方向的一致性，缩短了机器长度和工人操作所需空间，有利于使用单位的布局和场地利用。 二、安瓿瓶灌装封口机技术参数 1、安瓿规格：----1ml、2ml 2、产 量：----150支/分以上 3、封口燃气：----a、煤气+氧气 -----b、液化气+氧气 4、燃气压力：----P煤气0.9~1Kpa ----Pr氧气0.08~0.1Mpa 5、电动机：----型号：JW7124 ----功率：0.55KW 6、整机外型尺寸：L×W×H 1480×1000×1400mm 7、整机重：----200Kg

# 长沙市宏精机械设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖南 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 长沙市宏精机械设备有限公司 |  |  |

未填写

长沙市宏精机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >机械设计加工'>安瓿瓶熔封机，实验室安瓿瓶熔封机 | 2019年1月15日 |
| --- | --- |
| 供应 >机械设计加工'>四针安瓿瓶拉丝灌封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>单针安瓿瓶拉丝灌封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>安瓿瓶拉丝灌封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>RFJ安瓿瓶熔封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>半自动安瓿瓶熔封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>安瓿瓶自动熔封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>小型安瓿瓶熔封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>安瓿瓶熔封机 | 2018年12月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关