提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# DN200管道取样机

| 商机面向地区： | 山东 泰安 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年12月27日 |
| 商机联系人： | 黄经理 |
| 供求电话： | 18653835098 |
| 电子邮件： | hys@dxmine.cn |
| 销售信息： | 供应 DN200管道取样机 |

DN200矿浆取样机型号 泰安鼎鑫全自动矿浆取样机 DN200管道取样机性能特点： 1、FYDN系自动管道矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性、均匀性和可靠性。 2、降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构较新颖，技术较先进，运行平稳，功能可靠。 3、通过自动化控制取样点，智能化随机取样，避免了人为因素干扰；满足了区域工作代表性、及时性、准确性的要求。 4、结构较新颖技术合理，性能可靠，安装方便，操作简单。 DN200管道取样机的安装： 1.安装角度0度--60度，电机工作电压AC380V，功率0.55-0.75KW，控制器工作电压AC380V。 2.取样机壳体采用厚度无缝钢管制造，内衬耐磨陶瓷，运行寿命6年以上。 3.每台取样机安装的法兰按国际GB811-59：工作压力1.0MPa生产。 4.取样机使用材质如下：电机：Y80M-4-4；管道：厚壁无缝管道；取样管：1Cr18Ni9；导向管：QSn4-4-4（铜和耐磨尼龙组成）；其它部件：钢件。 二、结构组成：取样机是钢制壳体，不锈钢取样管，调节管，锡青铜导向器，电机，减速机及机械传动系统，电子智能控制部分组成的整体全自动设备，正常工作状态下不取样时，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。 当达到设定的时间，控制器发出电机运转指令，电机的旋转力通过电机指令，电机的旋转力通过机械传动系统，通过导向器使取样管匀速上升，取样管入口自动打开，开始垂直方位取样，取样完成后，由电子控制系统发出指令，使取样管停止在下方无矿浆磨损的关闭状态。 三、用途及特点 1.矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性，降低劳动强度。 2.提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构新颖，技术先进，运行平稳，功能可靠。 3.通过自动化控制取样点，智能化随即取样，避免了人为因素干扰；满足了区域工作代表性、及时性、准确性的要求。 4.结构新颖，设计合理，性能可靠，安装方便，操作简单。 5.管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。 6.电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电器，控制简单，动作灵敏，安全可靠。 泰安鼎鑫矿用设备有限公司为您提供各类矿用设备，矿浆采样机和全自动矿用采样机，欢迎广大新老客户前来采购。 联系人：黄经理 手机/微信：18653835098

# 泰安市鼎鑫矿用设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 泰安 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | hys@dxmine.cn | 联系人： |  |
| 企业全称： | 泰安市鼎鑫矿用设备有限公司 |  |  |

未填写

泰安市鼎鑫矿用设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>BD№10.0/2×55矿用隔爆型通风机 | 2018年12月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>FBD№6.0/2×18.5矿用通风机 | 2018年12月28日 |
| 供应 >矿业设备'>40L隔爆水袋 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>GS80隔爆水槽 | 2018年12月27日 |
| 供应 >冶金设备'>DN150矿浆取样机可以定精度高 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>DN250管道矿浆取样机 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>SL-5型矿浆取样机 智能化随即取样 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>DN300矿浆取样机 | 2018年12月27日 |
| 供应 >冶金设备'>DN200矿浆取样机 | 2018年12月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关