提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# DN200矿浆取样机

| 商机面向地区： | 山东 泰安 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 冶金设备 |
| 发布日期： | 2018年12月27日 |
| 商机联系人： | 黄经理 |
| 供求电话： | 18653835098 |
| 电子邮件： | hys@dxmine.cn |
| 销售信息： | 供应 DN200矿浆取样机 |

DN200矿浆取样机 矿浆取样管道内径是200mm的取样机 DN200矿浆取样机不难理解，就是矿浆取样管道内径是200mm的取样机。矿浆取样机顺管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电路，控制简单，动作灵敏，安全可靠。 DN200矿浆取样机主要性能特点 1、取样时间：1-5分钟5-30分钟任意设定 2、配用功率：0.55KW 3、可配管径：50-100 100-150 150-200 200-300 (毫米规格) 4、对进出液位无要求。 SL型全自动矿浆取样机工作原理： S型全自动矿浆取样机是由管道式壳体（结构特殊）,活塞式取样勺,取样管,密封导向组件,动力传动系统及电器控制部分,组成的机电一体化全自动设备。 正常生产的主矿浆流,无落差损失,从入口注入,沿箭头方向在壳体内流动,在不采样时由电子控制器控制动力传动系统,通过升降板,将取样管,勺置于下死点,此时取样勺的取样口完全封闭,以保证无矿浆漏出。 当设定采样时间到来时,控制器发出指令,由动力传动系统自动工作,通过升降极,将取样管,取样勺均匀的向上拉起,此时取样勺将管内主矿浆流全断面割取,通过取样管取出,达到自动,准确取样 自动矿浆取样机技术参数 取样对象：各种矿浆、煤浆、水泥浆等浆料。 测量管径：dn 70～400mm 电源要求：220vac±10%或者380vac±10% 50hz，20w 清水源压力：0.6mpa max 清水消耗量：30l/min（只在水冲洗周期内） 空气源压力：0.4-0.6mpa 空气消耗量：20nl/min 环境温度：5～50℃ 相对湿度：在35℃时，0～80%。 泰安鼎鑫矿用设备有限公司为您提供各类矿用设备，全自动矿浆取样机是我公司标杆产品，欢迎广大新老客户咨询选购。本公司为您提供优质的服务，合理的价格。 联系人：黄经理 手机/微信：18653835098

# 泰安市鼎鑫矿用设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 泰安 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | hys@dxmine.cn | 联系人： |  |
| 企业全称： | 泰安市鼎鑫矿用设备有限公司 |  |  |

未填写

泰安市鼎鑫矿用设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>BD№10.0/2×55矿用隔爆型通风机 | 2018年12月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>FBD№6.0/2×18.5矿用通风机 | 2018年12月28日 |
| 供应 >矿业设备'>40L隔爆水袋 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>GS80隔爆水槽 | 2018年12月27日 |
| 供应 >冶金设备'>DN150矿浆取样机可以定精度高 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>DN250管道矿浆取样机 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>SL-5型矿浆取样机 智能化随即取样 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>DN300矿浆取样机 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>DN200管道取样机 | 2018年12月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关