提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# GS80隔爆水槽

| 商机面向地区： | 山东 泰安 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年12月27日 |
| 商机联系人： | 黄经理 |
| 供求电话： | 18653835098 |
| 电子邮件： | hys@dxmine.cn |
| 销售信息： | 供应 GS80隔爆水槽 |

GS80隔爆水槽 隔爆水槽的详细介绍 隔爆水袋挂钩 一、GS80隔爆水槽用途 为预防煤尘爆炸控制煤尘爆炸灾害扩大，保证个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘爆炸事故扩大，隔绝煤炸传播。 二、结构及质量技术标准 1、结构：YS水袋、长槽形、底部呈半圆缝合处粘结牢固、表面整齐光滑，如图1所示YS水槽、呈长方形梯形、一次成型、表面光滑。如图2所示。 2、各项技术标准如表所示 标准容积 20L 30L 40L 60L 80L 100L 误差〉±5% 长 mm 800 600 400 宽 mm 300 高 mm 200 吊环个数 8 6 4 纵向抗拉强度 N/5cm 1167 1167 横向抗拉强度 N/5cm 967 967 撕裂负荷纵向 N/5cm 137 137 撕裂负荷横向 N/5cm 127 127 氧指数 ＞27 ＞27 封合强度 N/5cm 200 200 燃烧试验 ＜12S ＜12S 三、隔爆水槽（袋）棚的设置地点 1、主要隔爆棚设置地点为： a、矿井两翼井筒连通的主要运输大巷和回风大巷； b、相邻两采区之间的集中运输巷道的回风巷道； c、相邻煤层之间的运输石门和回风石门； 2、辅助隔爆棚的设置地点为： a、采媒工作面的进风、回风巷道 b、采区内的煤和半煤岩掘巷道 c、采用独立通风并有媒尘爆尘爆炸危险的其它巷道四、使用方法 1、水棚用水量； 隔爆水槽（袋）棚分为集中式和分散式（根据布置方式而定）。 集中式水槽（袋）棚的用水量按巷道断面种计算，主要水棚不少于400L/m 2 ;辅助水棚不少于200L/m 2 分散式水槽（袋）棚的水量按棚区所占道巷空间体积计算;不少于1.2L/m 3 。 2、水硼的位置设置; a、水槽（袋）棚应设置在直线巷道内; b、水槽（袋）棚与巷道叉交口，转弯处的距离应保持50-70m;与风门的距离须大于25m; c、排集中水棚与工作面的距离必须保持60-200m,排分散式水棚与工作面的距离必须保持30-60m; d、在应设辅助隔爆水棚的巷道应设多组水棚,每组间距不大于200m; 3、水棚排间距离与水棚的棚区长度: a、集中式水棚排间距离为1.2-3.0m,分散式分棚沿巷道分散布置,两个槽(袋)组的间距为10-30m; b、集中式主要水棚的棚区长度不小于30m.集中式辅助棚区长度不小于20m,分散式的棚区长度不小于200m. 五、安装方式 1、水槽(袋)棚 的安装方式;可采用吊挂式或上托式,也可采用混合式.原则是:当受爆炸冲击力时,水容易泼出.布置应符合以下规定: 断面S＜10m2时, NB/L×100＞ =35% 断面S＜10m2时, NB/L×100＞ =50% 断面S＜10m2时, NB/L×100＞ =65% 式中N-排棚上水槽(袋)个数;B-水棚迎风断面宽度;L-水棚所在水平巷道宽度. 2、水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,禁超1.8m,两个水槽(袋)之间的间隙不得大于1.2m.水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m、水槽（袋）底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则必须在该水槽（袋）的上方增设一个。 3、水棚距巷道轨面不应小于1.8m，应操持统一高度，需要挑顶时，水棚区内巷道断面与其前后各20m长的巷道断面一致。 4、吊挂水槽（袋），挂勾位置要对正，相向布置。排勾4—8mm的圆钢，挂勾角度为60±5度，变勾25mm。 六、水槽（袋）棚的管理及注意事项 1、要经常保持水槽（袋）的完好和规定的水量；上边缘需成水平状态，达到设计要求； 2、每半月检查一次； 3、水槽（袋）棚宣作辅助隔爆使用。 联系人：黄经理 手机/微信：18653835098

# 泰安市鼎鑫矿用设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 泰安 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | hys@dxmine.cn | 联系人： |  |
| 企业全称： | 泰安市鼎鑫矿用设备有限公司 |  |  |

未填写

泰安市鼎鑫矿用设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>BD№10.0/2×55矿用隔爆型通风机 | 2018年12月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>FBD№6.0/2×18.5矿用通风机 | 2018年12月28日 |
| 供应 >矿业设备'>40L隔爆水袋 | 2018年12月27日 |
| 供应 >冶金设备'>DN150矿浆取样机可以定精度高 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>DN250管道矿浆取样机 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>SL-5型矿浆取样机 智能化随即取样 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>DN300矿浆取样机 | 2018年12月27日 |
| 供应 >冶金设备'>DN200矿浆取样机 | 2018年12月27日 |
| 供应 >矿业设备'>DN200管道取样机 | 2018年12月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关