提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# BETTER/比特酸度计 水质检测仪表

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 泵及真空设备 |
| 发布日期： | 2019年1月2日 |
| 商机联系人： | 蒋小姐 |
| 供求电话： | 13530132764 |
| 销售信息： | 供应 BETTER/比特酸度计 水质检测仪表 |

BETTER/比特PH控制器PH/ORP水质检测仪表 PH酸度计 在线PH计 台湾BETTER贝特（比特）PH/ORP-2002酸碱度测试仪，PH计，酸度计，PH表,在线水质分析仪，PH控制器，安振环保 台湾BETTER pH酸度测量设备，广泛用于实验室及用于工业现场，提供包括台式、便携式等各种pH电极和仪表，满足您在各种环境下的测量应用。PH计，是一种常用的仪器设备，主要用来精密测量液体介质的酸碱度值，配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值，广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。酸碱度/氧化还原电位变送器（PH/ORP-2002） 仪器以经济实用、操作简便、测量准确著称，广泛用于污水处理、自来水、纯水系统、化学工业等场合。特点：* 稳定性好、低干扰* 采用LCD显示视界* 采用电压稳定、抗干扰性强的线性电源* 主要操作一键完成* 可选择4-20mA模擬信号隔离输出* 适用高输入阻抗的电极* 特别适用于废水处理系统、纯水处理系统 技术参数：型号：PH/ORP-2002 测量范围：0-14PH或-1000-1000mv 精确度：0.01PH或1mv 显示：液晶显示屏 信号输出：DC 4-20mA 控制动作：ON/OFF 触点容量：250V,7A 设定点：2点 供电电源：220VAC 50Hz 开孔尺寸：92*92*110mm 净重：0.2Kg标准成套配备：1、PH/ORP变送器2、PH/ORP电极3、电极护套管（1米）4、防雨接线盒（IP65）5、按装支架6、电极信号线（20米、可选择加长）7、中文说明书

# 深圳市安振水处理设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1497078502@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 深圳市安振水处理设备有限公司 |  |  |

未填写

深圳市安振水处理设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >泵及真空设备'>泵定量泵投药泵自动添加泵化工泵打药泵 | 2019年1月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >泵及真空设备'>废气塔自动加药系统PH酸碱中和加药泵 | 2019年1月2日 |
| 供应 >泵及真空设备'>酸雾喷淋废气塔处理电镀自动加碱加药装置 | 2019年1月2日 |
| 供应 >泵及真空设备'>超耐腐蚀加药计量泵机械隔膜泵加药 | 2019年1月2日 |
| 供应 >泵及真空设备'>电磁隔膜计量泵耐腐蚀加药泵 | 2019年1月2日 |
| 供应 >泵及真空设备'>计量泵机械隔膜泵耐酸碱计量泵耐腐蚀加药泵 | 2019年1月2日 |
| 供应 >通用零部件'>机械隔膜计量泵自动加药泵水处理耐酸碱泵 | 2019年1月2日 |
| 供应 >通用零部件'>AB剂耐腐蚀耐酸碱加药计量泵自动添加泵 | 2019年1月2日 |
| 供应 >通用零部件'>喷淋塔废气处理酸雾吸收塔污水处理酸碱加药 | 2019年1月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关