提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 威胜DSSD331-MB3多功能电表

| 商机面向地区： | 湖南 长沙 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年1月2日 |
| 销售信息： | 供应 威胜DSSD331-MB3多功能电表 |

威胜DSSD331-MB3 0.5S级三相三线多功能电度表是新一代威胜多功能电能表，其性能稳定、功能丰富、抗干扰能力强，在操作便捷、数据安全方面进行了精心设计。其采用了全密封的结构及外壳，可以满足严酷的高低温交变湿热环境。适用于需要高可靠性电能计量需求的发电厂、变电站以及各类企事业单位。 主要功能 ●液晶显示，带背光。 ●支持双路RS-485、吸附式或远红外通信。 ●4费率分时计量有功、无功电能，可存储13个月历史电量数据。 ●支持主副两套费率时段切换。 ●记录需量及出现时间。 ●具备电量纠错和时钟容错功能。 ●记录电压、电流、电量等6类负荷曲线数据。 ●记录失压、失流、断相、反向、电池欠压等多种电网异常及电表故障事件。 ●具有失压、失流、断相、反向、电池欠压等事件报警提示功能。 ●停电后可通过按钮、手抄器唤醒显示，可远红外抄表。 威胜三相电表DSSD331-MB3电子多功能电能表 技术参数 技术参数项目 项目内容 技术标准 GB/T17215.321-2008；GB/T17215.322-2008；GB/T17215.323-2008；DL/T614-2007 准确度等级 有功：0.5S级，1级；无功：2级 参比电压 3×100V 电流规格 互感器接入：0.3（1.2）A，1（2）A，1.5（6）A ； 直通式：5（20）A，10(40)A,15(60)A,20(80)A，30（100）A 通信协议 DL/T645-1997 参比频率 (50±2.5)Hz 工作电压范围 0.8Un～1.2 Un；极限工作电压范围：0.7 Un ～1.3 Un 工作温度 -25℃～+55℃； 极限工作温度范围 -40℃～+70℃ 整机功耗 ＜1.5W，6VA 时钟误差 ≤0.5s/d，带温补 外形尺寸 长×宽×厚：220mm×170mm×75mm 净重 约1.6kg

# 长沙市有家房地产经纪有限公司

| 企业地址： | 长沙市芙蓉区韶山南路81号君临天厦418房 | 企业邮编： | 412000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18570305989 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0731-84611299 | 公司所在地： | 湖南 长沙 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 541547376@qq.com | 联系人： | 胡翔云 |
| 企业全称： | 长沙市有家房地产经纪有限公司 |  |  |

长沙市有家房地产经纪有限公司,成立于2004年04月26日，注册资本10万元，是一家房地产经纪服务公司

长沙市有家房地产经纪有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DTS343-3 三相四线电表 | 2019年1月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD341-9D关口电表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DSZ331威胜国网表三相三线威胜电表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD342-9N多功能监测仪表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜三相DTSD341-MB3多功能电表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD341-MC3三相四线电表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DTZ341三相四线电能表国网表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜WFET-2000D数据采集终端 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电子式有无功电表DSSX333-3 | 2019年1月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关