提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 威胜电表DTS343-3 三相四线电表

| 商机面向地区： | 湖南 长沙 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年1月2日 |
| 销售信息： | 供应 威胜电表DTS343-3 三相四线电表 |

一、主要特点 三相有功电能表的特点是计量模块敏感度相对机械表较高，采用当今新集成电路技术，运用专用计量芯片；该表由上市公司（威胜集团有限公司）生产，质量有保障，能准确计量有功电能，具有过载能力强、稳定性好，可靠性高的特点。 威胜电表DTS343-3 三相四线威胜电表 二、基本功能 1、电能计量功能 ① 计量参数：可计量有功、正向有功、反向有功等有功电能。反向有功电量计入正向。三相电源供电，一相或两相断电，计量准确度不受影响。 ② 数据存储：能存储当月、上1月、上2月、上3月···上12个历史月电量数据。 ③ 显示功能：采用液晶显示总电量。 2、防窃电功能 ① 开盖记录功能，防止非法更改电路。 ② 反向电量计入正向电量，用户如将电流线接反，电表照样正向走字，不具有窃电作用。 ③ 缺相指示功能：用三个发光管来指示是否缺相，防止用户去掉某一相或两相的计量，某相缺相时，相应指示灯不亮。 ④ 具有断相、反向、总清零和校时事件记录功能，断相、反向LED报警提示功能。防止用户对电表做手脚。 以上情况如发出，电表会出现报警标志，如安装抄表系统与电表相联，抄表系统会马上出现报警。 3、抄表功能及方式 ①通过手持红外抄表机，可读取电表的各项数据，包括每月、每小时、每分钟数据。 ② RS485通讯口抄表，配合抄表系统，可抄读到每月、每小时、每分钟数据用电数据，并保存绘制曲线图、柱状图、表格等。可查询到用户的窃电记录，还可估算电表的电流规格或电流互感器的电流规格是否选配合理。这一抄表系统我公司针对不同客户可免费或低价给客户使用，这一系统还可实现用户先交电费再用电功能，但需要有跳闸功能的电表配合才能使用这一功能。 4、通讯规约 支持DL/T645-1997多功能电能表通讯规约。 5、其他功能 三相四线有功电能表的其他功能详情可见说明书。 三、产品价值 1、计量模块精度相对于普通机械式电能表较高，能有效降低电能计量损耗，且降低电能计量损耗的收益远大于购买电表的价格。 2、具有较强的防窃电功能，能够有效避免因窃电现象给供电方带来的损失。 3、国内一线品牌电表。使用寿命长达10年以上，避免因电表质量原因，产生再次买表换表的成本。 四、产品适用场合及应用误区。 适用场合：三相有功电能表（1级）适用于负荷功率在30-60KW以内、负载电器以电灯和电热设备为主要用电设备的门面或手工作坊。 应用误区：三相有功电能表只能计量纯有功电量，不适用负载电器是空调、电动机等需要消耗无功电量的主要用电设备。 威胜电表DTS343-3 三相四线威胜电表 技术参数 技术参数项目 项目内容 技术标准 GB/T17215.321-2008 准确度等级 有功：1级 参比电压 3×220/380V 电流规格 1.5(6)A；5(20)A；5(40)A；10(40)A；10(60)A；15(60)A；20(80)A；30(100)A 通信协议 DL/T645-1997 整机功耗 ＜1.5W；6VA 参比频率 (50±2.5)Hz 工作电压范围 0.8Un～1.2 Un；极限工作电压范围：0.7 Un ～1.3 Un 工作温度 -25℃～+55℃；极限工作温度范围：-35℃～+65℃ 外形尺寸 长×宽×厚：150mm×170mm×80mm 净重 约1.5kg

# 长沙市有家房地产经纪有限公司

| 企业地址： | 长沙市芙蓉区韶山南路81号君临天厦418房 | 企业邮编： | 412000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18570305989 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0731-84611299 | 公司所在地： | 湖南 长沙 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 541547376@qq.com | 联系人： | 胡翔云 |
| 企业全称： | 长沙市有家房地产经纪有限公司 |  |  |

长沙市有家房地产经纪有限公司,成立于2004年04月26日，注册资本10万元，是一家房地产经纪服务公司

长沙市有家房地产经纪有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD341-9D关口电表 | 2019年1月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>DSZ331威胜国网表三相三线威胜电表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD342-9N多功能监测仪表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜三相DTSD341-MB3多功能电表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD341-MC3三相四线电表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DTZ341三相四线电能表国网表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜WFET-2000D数据采集终端 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DSSD331-MB3多功能电表 | 2019年1月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电子式有无功电表DSSX333-3 | 2019年1月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关