提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 立式BZ-50L钻机 钻孔取样机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2019年1月5日 |
| 商机联系人： | 郑佳 |
| 供求电话： | 15905372811 |
| 电子邮件： | 2989323291@qq.com |
| 销售信息： | 供应 立式BZ-50L钻机 钻孔取样机 |

立式50型钻机是一种具有油压给进的高中低速钻机。与其他同类产品比较，具有重量轻便，结构简单，钻进速度快，取芯样品口径大等优点，是目前国内常用的轻便液压钻机。特别适用于山地，丘陵，河道等特殊困难地形的取芯作业工程以及搬家适用于铁路、水电、交通、 桥梁、坝基等建筑物的工程地质勘察;地质岩芯钻探、物理 勘察;小型灌浆孔、爆破孔的钻进;小型水井钻进。 二、参数 型号 立式50 钻孔深度 70 m 钻孔直径 73-108mm 钻杆直径 42mm 钻孔倾角 90* 重量 300kg 钻机尺寸 1180*680*1600mm 配套动力 8hp（单缸水冷柴油机） 立轴 立轴转速 285 570r/min 立轴行程 1000mm 提升力 300kg 加压力 200kg 山东铭勘机械有限公司专业生产轻便钻机、液压钻机、水井钻机。小型轻便钻机主要型号有BZ-30、BZ-30S（卷扬机款）、BZ-30B背包钻机、BZ-30T取土钻机、BZ-50、BZ-50S钻机、汽油机、柴油机、多种动力可选；液压勘探钻机主要型号有BZ-100、BZ-130、BZ-150、BZ-180、BZ-200等百米钻机系列；水井钻机主要型号有SJZ-160手持式小型水井钻机、SJZ-220、SJZ-220Y液压水井钻机、SJZ-350、SJZ-500F、SJZ-1350等各型号产品。公司另生产各种型号的挖掘机、压路机、劈裂机、绳据机及路面设备等机械产品，欢迎各位客户朋友们来厂参观并洽谈工作。

# 山东铭勘工程机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 2898323291@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东铭勘工程机械有限公司 |  |  |

未填写

山东铭勘工程机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>180型回转式液压钻机 山地岩层取样机 | 2019年1月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>150型液压钻机 150米地质勘探钻机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>百米岩心取样钻机 液压勘探钻机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>实力商家50型地质勘探轻便钻机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>科勒动力双人钻孔机 立式背包钻机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>便携式20米取土钻机 土壤取样采集器 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>单人背包钻机 手持式物探孔打眼机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>工程地质勘查取芯钻机 小型混凝土钻孔机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>30米轻便取样钻机 地质勘探岩心钻机 | 2019年1月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关