提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 150型液压钻机 150米地质勘探钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2019年1月5日 |
| 商机联系人： | 郑佳 |
| 供求电话： | 15905372811 |
| 电子邮件： | 2989323291@qq.com |
| 销售信息： | 供应 150型液压钻机 150米地质勘探钻机 |

山东铭勘机械是一家集地质钻探机械、工矿采掘取样机械生产、销售、售后服务为一体的综合性集团企业，公司自2002年成立以来，始终坚持“秉承圣人教泽，打造良心产品”的经营理念，经过多年发展，钻机系列产品已达50余种，主打钻机有轻便取样钻机、取土钻机、背包钻机、液压勘探钻机、水井钻机等机型，产品销往全球30多个国家和地区，建立了良好的口碑，拥有专业的技术研发团队，完善的售后管理体系，是客户的贴心管家。 一、产品简介 山东铭勘机械厂生产的BZ-150型钻机是一种具有油压给进的中低速钻机。为使本机的适用性更广泛，满足不同用户的需求，推出增加了水泵 的BZ-150B型和带移机功能的BZ-150C型。钻机、水泵及柴油机安装在同一底座上，钻进深度可150米。BZ-150 型低速钻机适用于铁路、水电、交通、桥梁、坝基等建筑物的工程地质勘察；地质岩芯钻探、物理勘察；小型灌浆孔的钻进；小型水井钻进。 BZ-150 (GS)型钻机是在BZ-150型钻机的基础上将立轴转速620 r/min调高为842 r/min。 二、产品特点 1. 钻机配有上球卡式夹持机构并带有六方主动钻杆，可实行不停机倒杆，工作效率高，安全可靠。 2. 配有孔底压力表指示压力，便于掌握孔内情况。 3. 手柄集中，操作方便。 4. 钻机结构紧凑，体积小，重量轻，便于解体及搬运，适合平原和山区工作。 三、产品参数 整机参数 钻孔深度 150m 钻孔直径 φ75-φ150mm 钻杆直径直径 42mm 钻孔倾角 90°～75° 外形尺寸 BZ-150 1433*697*1273mm BZ-150B 1750*780*1273mm BZ-150C 1780*697*1650mm 结构重量/尺寸 BZ-150 525KG BZ-150B 595KG BZ-150C 700KG 回转器 立轴转速 71/142/310/620r/min 立轴行程 450mm 立轴空载向上最大移动速度 0.05m/s 立轴空载向下最大移动速度 0.067m/s 立轴最大给进力 15 KN 立轴最大起重力 30 KN 立轴最大输出转矩 1.25 KN.m 卷扬机 最大起重量(单绳) 15 KN 卷筒转速 19,38,84,168 r/min 卷筒圆周线速度(二层) 0.166,0.331,0.733,1.465 m/s 卷筒直径 140 mm 钢丝绳直径 9.3 mm 钢丝绳容量 35 m 抱闸直径 252 mm 闸带宽度 50mm 油泵 型号 YBC-12/80 流量 8ml/r 额定压力 8 MPa 额定转速 1500 r/min 动力机 柴油机 型号 ZS1105-1 额定功率 12.1 KW 额定转速 2200 r/min 电动机 型号 Y160M-4 额定功率 11 KW 额定转速 1460 r/min 注：本钻机动力标准配备柴油机,也可配备电动机,需由用户订货时提出. 山东铭勘机械有限公司专业生产小型轻便钻机，主要型号有BZ-30、BZ-30S（卷扬机款）、BZ-30B背包钻机、BZ-50、BZ-50S钻机、汽油机、柴油机、多种动力可选；液压勘探钻机主要型号有BZ-100、BZ-130、BZ-150、BZ-180、BZ-200等百米钻机系列，公司另生产各种型号的挖掘机、压路机等机械产品，欢迎各位客户朋友们来厂参观并洽谈工作。

# 山东铭勘工程机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 2898323291@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东铭勘工程机械有限公司 |  |  |

未填写

山东铭勘工程机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>180型回转式液压钻机 山地岩层取样机 | 2019年1月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>百米岩心取样钻机 液压勘探钻机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>立式BZ-50L钻机 钻孔取样机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>实力商家50型地质勘探轻便钻机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>科勒动力双人钻孔机 立式背包钻机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>便携式20米取土钻机 土壤取样采集器 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>单人背包钻机 手持式物探孔打眼机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>工程地质勘查取芯钻机 小型混凝土钻孔机 | 2019年1月5日 |
| 供应 >矿业设备'>30米轻便取样钻机 地质勘探岩心钻机 | 2019年1月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关