提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 海格尔HPV-20A永磁变频空压机

| 商机面向地区： | 山东 青岛市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 压缩/分离设备 |
| 发布日期： | 2019年1月14日 |
| 商机联系人： | 雷燕秋 |
| 供求电话： | 15192651520 |
| 电子邮件： | 3072206076@qq.com |
| 销售信息： | 供应 海格尔HPV-20A永磁变频空压机 |

HPV-20A变频空压机技术参数 功率：15KW 排气压力：0.7-1.25MPa 排气量：1.61-2.6m3 重量：380KG 外形尺寸：1020*800*1120 出口管径：G3/4 压缩介质：空气 工作原理：螺杆式压缩机 性能：可变频 包装方式：保护薄膜 产品特点： 1、智能：采用触摸屏控制，给控制器设定控制程序，将空压机各系统做成动画界面，直观显示机器工作流程、运行数据、故障记录等信息，便于控制和故障诊断。 2、高效：定制稀土永磁变频同步电动机，改变其扭矩和转速，将该功率因数达95%的电机配套到大功率机头上，服务系数为1.2，再通过变频控制，实现小功率电机驱动大功率机头，达到大功率电机的产气量，效率大大提高。 3、节能：空压机选用控制器设定控制程序，配套稀土永磁变频同步电动机加上变频器，实现变频闭环控制，可节约大量电能，比传统工频空压机可节电44%。目前，公司研发的新产品机组输入比功率达到6.9，可达到1级能效标准。 4、低噪音：传统空压机产生的噪音非常大，经过项目单位技术研发改进，将传统的皮带传动、连轴传动改为直接传动。将电机转子特殊加工定做，将转子直接插入机头的输出轴上，在机头加上特殊法兰与电机定子结合安装，节省轴承及轴承端盖。这样的直接传动方式将机头与稀土永磁变频同步电动机结合为一体，使整个机组更加紧凑，减少了机器运行过程中轴承的阻力，避免了皮带、皮带轮、联轴器等传动时产生的噪音。同时，在机器外壳钣金箱板上粘贴高密度30mm厚的吸音棉，可有效降低空压机噪音。 5、高性能：内部管道安装使用无缝钢管卡套式连接，替代传统空压机使用的橡胶软管，具有耐高温抗氧化等特点，且维修维护方便。机头排气口与油气桶连接处使用不锈钢金属软管连接，具有抗震动、不渗油等优点。

# 海格尔压缩机（青岛）有限公司

| 企业地址： | 胶州市胶北街道办事处北关工业园广西路2号 | 企业邮编： | 266300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15192651520 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 青岛市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3072206076@qq.com | 联系人： | 雷经理 |
| 企业全称： | 海格尔压缩机（青岛）有限公司 |  |  |

海格尔压缩机，专业生产螺杆空气压缩机，节能空压机，变频空压机，双螺杆空压机，箱式变电站，空气源热泵，配电箱，配电柜等,性价比高销售节能，专心只做一级能效！

海格尔压缩机（青岛）有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >压缩/分离设备'>HPV-50A螺杆节能空压机 | 2019年1月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >压缩/分离设备'>HPV-30A变频螺杆空压机 | 2019年1月14日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>厂家直供MPV系列永磁变频空压机 | 2018年10月30日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>厂家直供75KW螺杆空压机 | 2018年10月30日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>厂家直供55KW工频空压机 | 2018年10月30日 |
| 供应 >配电装置'>海格尔低压配电柜 | 2018年10月30日 |
| 供应 >配电装置'>海格尔临时配电箱 | 2018年10月30日 |
| 供应 >散热/制冷设备'>海格尔空气能热泵 | 2018年10月30日 |
| 供应 >输电设备'>海格尔箱式变电站 | 2018年10月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关