提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 安瓿瓶熔封机，实验室安瓿瓶熔封机

| 商机面向地区： | 湖南 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 机械设计加工 |
| 发布日期： | 2019年1月15日 |
| 商机联系人： | 吴先生 |
| 供求电话： | 15273125250 |
| 销售信息： | 供应 安瓿瓶熔封机，实验室安瓿瓶熔封机 |

http://www.0731-cs.com/Ampoulesealingmachine/show_90.html 一、安瓿瓶熔封机结构： 传统的安瓿瓶熔封机，由控制箱和熔封台两部分组成，在长期使用中发现有如下缺点：准备时需要临时接插助燃气泵管；控制箱和熔封台摆放调节不方便；使用完毕须拔去气管，再分两部分提拿、搬动、收存。重复使用时，容易出现：控制台和熔封台配套混乱，接插不顺，火焰调整不稳，丢失零配件情况。为此，我们将两体机改进为一体机，助然气泵管已事先接插好，使用时，只需接通煤气或石油液化汽，调整煤气和助燃气开关，即可得到均匀集中的火焰。加热安瓿时，可缓慢旋转圆形安瓿摆放平台，使瓶颈加热均匀，待软化时，用镊子将安瓿瓶颈上端往上拉断，安瓿瓶颈下方即可光滑熔封。 二、安瓿瓶熔封机 主要技术参数 适用规格： 1-20 ml 产 量： 600-800支/时 电 压： 220 V 功 率： 7 W 助燃气压力： ≥0.04 KPa 燃气压力： ≥0.4 KPa 装箱体积： 300×180×350 mm 净 重： 3.2 kg 三、安瓿瓶熔封机使用方法 1、连接好燃气管道。（设备后面混合三通右下方针型调节阀接口） 2、插好电源线。（设备后面右上角插口） 3、开启电源开关（设备正面右上角） 4、慢慢地开启燃气针型阀，直到点着灯头。 5、慢慢地开启助燃气针型阀（设备后面左下角）直到两个灯头发出细长蓝色火焰即可工作（火焰越细长越好） 6、按安瓿瓶放置托盘上，先不要马上放进火焰里，首先要看火焰是否处于托盘中心点，以及是否处在你所需要熔封高度（只需松开支架上的一个旋扭就可以任意选择，而后旋紧） 7、把灌好药液的安瓿瓶再放到托盘和火焰的中心。左手徐徐地均匀地转动瓶子，等烧到锻红色的时候，右手用镊子把上截拉掉即可。 8、工作结束后必须先关掉助燃气的阀门，而后关燃气阀门。

# 长沙市宏精机械设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖南 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 长沙市宏精机械设备有限公司 |  |  |

未填写

长沙市宏精机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >机械设计加工'>六针安瓿瓶拉丝灌封机 | 2018年12月26日 |
| --- | --- |
| 供应 >机械设计加工'>四针安瓿瓶拉丝灌封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>单针安瓿瓶拉丝灌封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>安瓿瓶拉丝灌封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>RFJ安瓿瓶熔封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>半自动安瓿瓶熔封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>安瓿瓶自动熔封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>小型安瓿瓶熔封机 | 2018年12月26日 |
| 供应 >机械设计加工'>安瓿瓶熔封机 | 2018年12月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关