提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 粗端大头硅碳棒

| 商机面向地区： | 河南 登封 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年1月17日 |
| 商机联系人： | 韩亚旭 |
| 供求电话： | 15038216779 |
| 电子邮件： | sales@yhheater.com |
| 销售信息： | 供应 粗端大头硅碳棒 |

1、选用碳化硅电热元件，必须保证元件的发热部长度不大于炉膛的宽度（高度）。 2、在使用元件时应选用合理的表面负荷，选择此负荷应视元件的使用温度和环境气氛而定. 3、硅碳棒电热元件的电阻是在1050摄氏度（正负50摄氏度）温度下测定的，在安装中应按元件的电阻进行装配。 4、炉膛两侧的安装孔（耐热绝缘瓷管内径）一般为元件冷端部直径的1.5倍，且两孔同心，孔与孔之间距离不小于元件直径的3倍。元件安装后，应能转动，元件端头之间接线应以软线连接。元件与壁炉、被烧物的距离不小于元件直径的2倍。 5、使用碳化硅电热元件，应配备调压装置，以保证棒在使用中电阻老化之后仍能获得相应的功率。棒因断裂或已老化需更换时，应视棒的老化程度及线路连接方式进行更换，尽可能做到高温阻值匹配，均担负荷，保证使用寿命。 6、新建成或久未使用的窑炉在使用之前，应先采用其它热源或已老化的元件烘干窑炉。 7、硅碳棒电热元件硬而脆，在搬运验收安装中要轻拿轻放，在干燥通风处保存，以防喷铝处氧化潮解。

# 郑州建业高温材料有限公司

| 企业地址： | 河南省登封市三里庄高新技术工业园区 | 企业邮编： | 452483 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15038216779 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河南 登封 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sales@yhheater.com | 联系人： | 韩亚旭 |
| 企业全称： | 郑州建业高温材料有限公司 |  |  |

郑州建业高温材料有限公司是专业生产高温电热元件、钨钼材料的高新技术企业。主要产品有硅钼棒、硅碳棒、钼顶头、钼粉。

郑州建业高温材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>碳化硅电热元件 | 2019年12月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>硅碳棒 | 2019年2月11日 |
| 供应 >工业设备'>U型硅钼棒 | 2019年1月17日 |
| 供应 >工业设备'>螺纹硅碳棒 | 2018年11月29日 |
| 供应 >工业设备'>U型硅碳棒 | 2018年11月24日 |
| 供应 >工业设备'>等直径硅碳棒 | 2018年11月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关