提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 硅碳棒

| 商机面向地区： | 河南 登封 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年2月11日 |
| 商机联系人： | 韩亚旭 |
| 供求电话： | 15038216779 |
| 电子邮件： | sales@yhheater.com |
| 销售信息： | 供应 硅碳棒 |

硅碳棒将经过一次烧结的碳化硅半成品坯料，埋入二氧化硅和碳的的混合粉末中，直接通电，烧结。在二次烧结中，埋料二氧化硅和碳的混合粉末的作用，在100以上的高温中，碳化硅重新结晶，得到成品电热元件，主要是高温时，在碳化硅这烧结过程称为二次半成品坯料周围形成还原性气氛，以防止坯料氧化和促进 碳化硅晶体的生长。在二次烧结中，希望碳化硅晶体在生长时，能尽量使晶粒长的大。因为碳化硅晶粒大，电阻增加率就小，表面系数也小，元件在使用时就不易氧化，寿命长，质量高。通常为了使晶粒长的大，总是在二次烧结时采用提高烧结温度，或者延长烧结时间的方法，这样的方法，可以使碳化硅坯料内部晶粒长得大些，但是却使表面受到严重损害，不仅表面变得粗糙，而且使部分电阻值变化较大，影响产品质量。这是因为，在高温时二氧化硅还原时所产生的硅分子(气相)与碳分子结合所生成的碳化硅，参加到碳化硅坯料表层正在生长中的碳化硅晶体中，使碳化硅晶粒畸形，以致坯料表面变得粗糙，严重时，甚至表层脱落。日本在二次烧结时采用了以碳化硅粉末为主(75%)的埋料来解决这一问题。它的原理很简单，在碳化硅坯料的周围用碳化硅粉末包起来，最外围是其他埋料。这样，在高温时，不仅形成了还原性气氛，而且使碳化硅坯料表面与新生成的碳化硅分子隔离开来，隔离物就是碳化硅埋料，新生成的碳化硅分子与碳化硅埋料起作用，而保护了里面的碳化硅坯料。这一工艺措施，简单易行，使用价值大。

# 郑州建业高温材料有限公司

| 企业地址： | 河南省登封市三里庄高新技术工业园区 | 企业邮编： | 452483 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15038216779 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河南 登封 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sales@yhheater.com | 联系人： | 韩亚旭 |
| 企业全称： | 郑州建业高温材料有限公司 |  |  |

郑州建业高温材料有限公司是专业生产高温电热元件、钨钼材料的高新技术企业。主要产品有硅钼棒、硅碳棒、钼顶头、钼粉。

郑州建业高温材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>碳化硅电热元件 | 2019年12月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>粗端大头硅碳棒 | 2019年1月17日 |
| 供应 >工业设备'>U型硅钼棒 | 2019年1月17日 |
| 供应 >工业设备'>螺纹硅碳棒 | 2018年11月29日 |
| 供应 >工业设备'>U型硅碳棒 | 2018年11月24日 |
| 供应 >工业设备'>等直径硅碳棒 | 2018年11月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关