提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# RH6616-LED分段调光触摸芯片

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 电子元件/组件 |
| 发布日期： | 2019年3月12日 |
| 销售信息： | 供应 RH6616-LED分段调光触摸芯片 |

深圳市芯派科技供应融和微全系列电容触摸芯片，无极/分段调光芯片，触摸开关芯片（RH6030/RH6015/RH6041/RH6010/RH6616/RH6T28K/ RH6T58K/ RH8T01K）等。广泛应用于移动电源，开关，玩具，调光台灯，电子称，遥控器，蓝牙音箱，电视机触摸按键，MP3触摸按键，消毒碗柜等领域。品牌质量，价格实惠，欢迎来电垂询。 简介： RH6616是一款单通道电容式触摸感应PWM输出型调光IC，可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能，安全性高。RH6616内置稳压源、上电复位/低压复位及环境自适应算法等多种措施，抗干扰性能优秀。 1．特点： ◆ 工作电压：2.4V～5.5V ◆ 待机电流小于20uA@3V ◆ 上电0.5s快速初始化 ◆ 环境自适应功能，可快速应对先上电后覆盖介质、触摸上电等类似应用场景 ◆ 可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能 ◆ PWM 输出256 级亮度，PWM 频率高达4KHz，有效改善频闪 ◆ 封装形式：SOP8 2．应用范围： ◆ 触摸调光LED 台灯 ◆ 触摸调光LED 壁灯 ◆ 其他需要PWM 输出控制的触摸式产品 3．功能描述： 3.1 版本简述 RH6616系列分为两种型号：RH6616F（无级调光初始亮度：上电后第一次长按触摸上调亮度50%, 3级调光:OFF/MAX/MID/MIN/OFF循环）,RH6616N(无级调光初始亮度：上电后第一次长按触摸上调亮度90%, 3级调光:OFF/MIN/MID/MAX/OFF循环)。 4．输出模式： 4.1 短按/长按 ◆ 灯灭状态下，短按/长按触摸均可开启灯光。 ◆ 短按触摸：开启/关闭灯光。 ◆ 长按触摸，灯亮状态下，通过长按无级调节灯光亮度。 ◆ 调光方向循环切换：若当次长按触摸为下调亮度，下次长按触摸则为上调亮度，再次触摸依次类推。其目的是在长按调光的过程中若亮度调整过度，可反向修正。 ◆ 若该次长按触摸达到低或高亮度，则保持该亮度不再变化。 4.2亮度记忆 ◆ 不带亮度记忆模式：每次开启灯光均达到初始设定亮度。 ◆ 带亮度记忆模式：在IC 上电后，第1 次开启灯光将达到初始设定亮度；系统不掉电，之后的每次短按开启灯光均达到上一次关灯时的亮度。 4.3 渐明渐暗/突明突暗 ◆ 渐明渐暗：开灯时灯光亮度逐渐达到设定亮度，关灯时灯光亮度逐渐关闭。 ◆ 突明突暗：开灯时灯光亮度直接达到设定亮度，关灯时灯光直接关闭。 我们的优势： 1.为客户产品开发提供设计资料，样品，测试板及FAE技术支持。 2.长期现货供应，原装产品，欢迎来电垂询！ 芯派科技 联系人：李明璐女士（销售工程） 手机：18312586557 Q Q: 3266867360 邮箱：lucy@semipie.com 官网：www.semipie.com

# 芯派科技（深圳）有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | lucy@sinpie.cn | 联系人： |  |
| 企业全称： | 芯派科技（深圳）有限公司 |  |  |

未填写

芯派科技（深圳）有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电子元件/组件'>QC3.0快充方案FP6601Q | 2019年3月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >电子元件/组件'>单通道触摸感应开关TTP233D-HA6 | 2019年3月12日 |
| 供应 >电子元件/组件'>RH6015C/D应用于指纹锁的触摸芯片 | 2019年3月12日 |
| 供应 >电子元件/组件'>8223LC触摸芯片，简单电路应用介绍 | 2019年3月12日 |
| 供应 >电子元件/组件'>TTP233D-BA6单按键触摸感应IC | 2019年3月12日 |
| 供应 >电子元件/组件'>HY2652带入耳检测的单键触摸IC | 2019年3月12日 |
| 供应 >电子元件/组件'>智能手表触摸感应芯片TTP233D | 2019年3月12日 |
| 供应 >电子元件/组件'>RH6016C触摸IC，无线充电方案 | 2019年3月12日 |
| 供应 >电子元件/组件'>原厂直供电容式触摸芯片233DH | 2019年3月12日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关