提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# Incoloy925无缝管

| 商机面向地区： | 上海 宝山区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 有色金属 |
| 发布日期： | 2019年3月24日 |
| 商机联系人： | 陈丽丽 |
| 供求电话： | 15900688851 |
| 电子邮件： | 3272207494@qq.com |
| 销售信息： | 供应 Incoloy925无缝管 |

Incoloy925(N08925) Incoloy 925 (UNS N09925) 相近牌号: UNS Trademark N09925 Incoloy 925 化学成分： 钜备 合金 % 镍 铬 碳 锰 铁 硅 铜 硫 铝 钛 磷 钼 Incoloy 925 MIN 42 19.5 余量 1.5 0.15 1.9 2.5 MAX 46 23.5 0.03 1 0.5 3 0.03 0.50 2.4 0.03 3.5 物理性能: 密度：8.14 g/cm3 熔点：1343 ℃ 在常温下合金的机械性能的最小值 合金状态 抗拉强度 Rm N/mm2 屈服强度 RP0.2N/mm2 延伸率 A5 % 固熔态 650 300 30 Incoloy 925合金具有以下特性： 具有良好的机械强度和广泛的抗腐蚀性能 。 Incoloy 925 应用范围应用领域： 常用于油气钻井设备上的零部件制造。 【上海冶虎】销售热线 ---------------------------------- 当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了保证所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求： 1. 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等； 2. 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态； 3. 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸； 4. 质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB/T、ASTM、ASME、JIS、DIN、EN其它； 5. 产品分类:棒材¦ 管材¦ 带材¦ 丝材¦ 法兰¦ 板材¦ 环件¦ 圆饼¦锻件¦焊丝可根据客户要求生产. 6. 订货量； 7. 交货期。 请将上述内容用传真文件或电子邮件形式发至我公司。 销售单位：上海冶虎金属材料有限公司 业务热线：021-67708299 业务传真：021-67708266 销售经理陈琳琳手机：15900688851 微信号：15900688851 在线QQ：3272207494 邮箱：3272207494@qq.com 发货地址：上海市宝山区宝山工业园区688号 且通过以上联系方式进行确认，并索取我公司报价单。在我公司产品钢种规格范围内，我公司会立即给您一个完整的报价单，在您的传真文件或邮件上，请清晰地写下公司名称、联系电话或联系人。以便我公司回复联系。 【上海冶虎】厂家 ---------------------------------- 上海冶虎金属材料有限公司 上海冶虎金属材料有限公司是一家销售及加工一体的企业,现进口的材料有千余种. GH系列高温合金、NS系列耐蚀合金、精密合金、以及哈氏合金（Hastelloy）、蒙乃尔合金（Monel）、英科耐尔合金（Inconel）、因科洛伊合金（Incoloy）、不锈耐酸钢、耐热不起皮钢、高电阻合金、无磁不锈钢、电磁不锈钢、铸造高温合金、耐蚀合金、司太立合金、铜镍合金、坡莫合金、铁镍软磁合金、精密合金、铁镍钴玻封合金、、特种合金、变形高温合金、纯镍合金、软磁合金、硬磁合金、弹性合金、膨胀合金、尿素级不锈钢、双金属等系列合金。主要牌号/材质：哈氏合金钢：HastelloyC-276/NS334、HC-22、HC/NS333、HC-4、HC-2000、HB/NS321、HB-2/NS322、HB-3、HG-30等。因科乃尔合金：Inconel600/NS312、Inconel601/NS313、Inconel625/NS336、Inconel690/NS315、Inconel718/GH4169、InconelX-750/GH4145等。因科洛伊合金：Incoloy800/NS111、Incoloy825/NS142、Incoloy800H/NS112、Incoloy800HT/NS113、Incoloy925、Incoloy926、Incoloy901等。蒙乃尔合金：Monel400、MonelK500等。高温合金钢：GH3030、GH2132、GH3039、GH3044、GH3128、GH4180、GH4169、GH4145、GH20、GH32、GH600、GH333、Inconel725、Incoloy925等。精密合金钢：1J22、1J31、1J32、1J36、1J50、1J65、1J79、1J80、1J85、3J25、3J53、3J58、4J29、4J36、4J42、4J50等。其它合金：Alloy20/NS143/20合金、Alloy30/31、Alloy42/40、Alloy926/1.4529、Nickel200/201、2.4879、Invar、Kovar合金等。***************可根据客户订单需要，订购各种特殊规格的异型材料;生产各规格.我们优质的产品，合理的价格。 真诚欢迎您前来考察。 欢迎广大新老客户来电洽谈！ 质量/安全保证：提供原钢厂材料品质保证书，确保品质。 【上海冶虎】包装 ---------------------------------- 包装：精包装 规格：大量库存，可定做（当天电询为准） 价格：不定，具体依规格，数量等情况，量大可优惠、可开票、可免运费。 材质：优质、进口材料，附有材质报告单随货。 以及为客户代工分条、裁板、整平业务，我们将以一流的服务，合理的价格，齐全的规格，高质量的产品。

# 上海冶虎金属材料有限公司

| 企业地址： | 宝山区宝山工业园区688号 | 企业邮编： | 201900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-67708299 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 021-67708266 | 公司所在地： | 上海 宝山区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 3272207494@qq.com | 联系人： | 陈琳琳 |
| 企业全称： | 上海冶虎金属材料有限公司 |  |  |

上海冶虎金属材料有限公司主要从事哈氏合金、蒙乃尔、因科乃尔、因科洛伊、镍等高温合金、耐蚀合金精密合金等特殊合金，另外公司还加工铜及铜合金系列。可供板材、棒材、带材、管材、丝材、法兰、锻件等产品。公司的产品广泛用于石油化工、航空航天、电子仪器、船舶、军工、能源等领域。

上海冶虎金属材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>1J50软磁合金棒、板材、管材 | 2019年3月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>1J85坡莫合金棒/板材/带材 | 2019年3月30日 |
| 供应 >有色金属'>HiperCo50坡莫合金软磁合金 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>06Cr25Ni20钢棒钢板钢管 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Nitronic 60棒材热轧 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>NO6617棒材板材管材 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>1.4529棒料1.4529板料 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Incoloy926因科洛伊合金 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Alloy31镍铬合金 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关