提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# Incoloy926因科洛伊合金

| 商机面向地区： | 上海 上海市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 有色金属 |
| 发布日期： | 2019年3月24日 |
| 商机联系人： | 陈琳琳 |
| 供求电话： | 02167708299 |
| 电子邮件： | 3272207494@qq.com |
| 销售信息： | 供应 Incoloy926因科洛伊合金 |

Incoloy926(N08926) Incoloy 926高温合金棒 强度韧性耐腐蚀 Incoloy926板 Incoloy 926 供货规格 圆钢、棒材、带材、管材和锻件协商供应 化学成分 冶虎合金 C Mn Si P S Cr Ni Mo Incoloy 926 ≤0.02 ≤2.00 ≤0.50 ≤0.030 ≤0.010 19.0 ～21.0 24.0 ～26.0 6.0 ～7.0 物理性能 密度 8.1g/cm3 熔点 1320-1390℃ 常温下合金的机械性能（最小值） 冶虎合金 抗拉强度 Rm N/mm2 屈服强度 RP0.2N/mm2 延伸率 A5 % 926 650 295 35 Incoloy 926的耐腐蚀性： 926是与合金904L具有类似化学成分的奥氏体不锈钢，其氮含量提高到了0.2%左右，钼含量约为6.5%。氮和钼含量的提高显著提高了在卤化物介质中的抗点腐蚀和缝隙腐蚀性能。同时，镍和氮不但保证了金相的稳定性，而且比镍氮含量低的合金降低了热加工或焊接过程中晶间相析出的倾向。出色的耐局部腐蚀性能加上25%的镍含量使合金926在氯离子介质中具有尤其突出的耐腐蚀性。在氯化物浓度10000-70000ppm、PH 值5-6、工作温度50-68℃的石灰石浆料的各种FGD 系统中的试验表明，经过1-2 年的试验期，合金926 基本上没有发生点腐蚀和缝隙腐蚀。926合金在其他的化学介质中也具有很好的抗腐蚀性，以及高温、高浓度介质，包括硫酸、磷酸、酸性气体、海水、盐和有机酸。926合金是位于柏林的德国国家材料研究及试验研究所(BAM)的BAM 目录第6 章“危险品储运容器规范”的选材。另外，只有当材料处于正确的冶金状态和保证清洁的条件下才能具有最佳的耐腐蚀性能。 Incoloy 926应用范围应用领域有： 926合金是一种多用途的材料，在许多工业领域都能应用： 1.消防系统、海水净化系统、海洋工程中的液压和灌注管道系统 2.纤维素纸浆生产中的漂白池 3.腐蚀性油井中的抛光棒材 4.海洋工程中的软管系统 5.酸性气体生产中的管路、接头、气流系统等 6.烟气脱硫系统中的部件 7.磷酸生产中的蒸发器、热交换器、过滤器、混合器等 8.硫酸分离和冷凝系统 9.浓缩和结晶盐的蒸发器 10.使用污水冷却水的电厂中的冷凝和管道系统 11.运输腐蚀性化学物品的集装箱 12.使用酸性氯化物催化剂的有机衍生物生产 13.反渗透脱盐工厂 【上海冶虎】销售热线 ---------------------------------- 当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了保证所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求： 1. 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等； 2. 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态； 3. 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸； 4. 质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB/T、ASTM、ASME、JIS、DIN、EN其它； 5. 产品分类:棒材¦ 管材¦ 带材¦ 丝材¦ 法兰¦ 板材¦ 环件¦ 圆饼¦锻件¦焊丝可根据客户要求生产. 6. 订货量； 7. 交货期。 请将上述内容用传真文件或电子邮件形式发至我公司。 销售单位：上海冶虎金属材料有限公司 业务热线：021-67708299 业务传真：021-67708266 销售经理陈琳琳手机：15900688851 微信号：15900688851 在线QQ：3272207494 邮箱：3272207494@qq.com 发货地址：上海市宝山区宝山工业园区688号 且通过以上联系方式进行确认，并索取我公司报价单。在我公司产品钢种规格范围内，我公司会立即给您一个完整的报价单，在您的传真文件或邮件上，请清晰地写下公司名称、联系电话或联系人。以便我公司回复联系。 【上海冶虎】厂家 ---------------------------------- 上海冶虎金属材料有限公司 上海冶虎金属材料有限公司是一家销售及加工一体的企业,现进口的材料有千余种. GH系列高温合金、NS系列耐蚀合金、精密合金、以及哈氏合金（Hastelloy）、蒙乃尔合金（Monel）、英科耐尔合金（Inconel）、因科洛伊合金（Incoloy）、不锈耐酸钢、耐热不起皮钢、高电阻合金、无磁不锈钢、电磁不锈钢、铸造高温合金、耐蚀合金、司太立合金、铜镍合金、坡莫合金、铁镍软磁合金、精密合金、铁镍钴玻封合金、、特种合金、变形高温合金、纯镍合金、软磁合金、硬磁合金、弹性合金、膨胀合金、尿素级不锈钢、双金属等系列合金。主要牌号/材质：哈氏合金钢：HastelloyC-276/NS334、HC-22、HC/NS333、HC-4、HC-2000、HB/NS321、HB-2/NS322、HB-3、HG-30等。因科乃尔合金：Inconel600/NS312、Inconel601/NS313、Inconel625/NS336、Inconel690/NS315、Inconel718/GH4169、InconelX-750/GH4145等。因科洛伊合金：Incoloy800/NS111、Incoloy825/NS142、Incoloy800H/NS112、Incoloy800HT/NS113、Incoloy925、Incoloy926、Incoloy901等。蒙乃尔合金：Monel400、MonelK500等。高温合金钢：GH3030、GH2132、GH3039、GH3044、GH3128、GH4180、GH4169、GH4145、GH20、GH32、GH600、GH333、Inconel725、Incoloy925等。精密合金钢：1J22、1J31、1J32、1J36、1J50、1J65、1J79、1J80、1J85、3J25、3J53、3J58、4J29、4J36、4J42、4J50等。其它合金：Alloy20/NS143/20合金、Alloy30/31、Alloy42/40、Alloy926/1.4529、Nickel200/201、2.4879、Invar、Kovar合金等。***************可根据客户订单需要，订购各种特殊规格的异型材料;生产各规格.我们优质的产品，合理的价格。 真诚欢迎您前来考察。 欢迎广大新老客户来电洽谈！ 质量/安全保证：提供原钢厂材料品质保证书，确保品质。 【上海冶虎】包装 ---------------------------------- 包装：精包装 规格：大量库存，可定做（当天电询为准） 价格：不定，具体依规格，数量等情况，量大可优惠、可开票、可免运费。 材质：优质、进口材料，附有材质报告单随货。 以及为客户代工分条、裁板、整平业务，我们将以一流的服务，合理的价格，齐全的规格，高质量的产品。

# 上海冶虎金属材料有限公司

| 企业地址： | 宝山区宝山工业园区688号 | 企业邮编： | 201900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-67708299 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 021-67708266 | 公司所在地： | 上海 宝山区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 3272207494@qq.com | 联系人： | 陈琳琳 |
| 企业全称： | 上海冶虎金属材料有限公司 |  |  |

上海冶虎金属材料有限公司主要从事哈氏合金、蒙乃尔、因科乃尔、因科洛伊、镍等高温合金、耐蚀合金精密合金等特殊合金，另外公司还加工铜及铜合金系列。可供板材、棒材、带材、管材、丝材、法兰、锻件等产品。公司的产品广泛用于石油化工、航空航天、电子仪器、船舶、军工、能源等领域。

上海冶虎金属材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>1J50软磁合金棒、板材、管材 | 2019年3月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>1J85坡莫合金棒/板材/带材 | 2019年3月30日 |
| 供应 >有色金属'>HiperCo50坡莫合金软磁合金 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>06Cr25Ni20钢棒钢板钢管 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Nitronic 60棒材热轧 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>NO6617棒材板材管材 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>1.4529棒料1.4529板料 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Incoloy925无缝管 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Alloy31镍铬合金 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关