提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# HiperCo50坡莫合金软磁合金

| 商机面向地区： | 上海 宝山区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 有色金属 |
| 发布日期： | 2019年3月24日 |
| 商机联系人： | 陈琳琳 |
| 供求电话： | 15900688851 |
| 电子邮件： | 3272207494@qq.com |
| 销售信息： | 供应 HiperCo50坡莫合金软磁合金 |

HiperCo50 关于Hiperco50 Hiperco50是美国卡彭特公司发明的一种高饱和磁感应强度软磁合金，其成分和我国的1J22非常接近，但是Co元素的含量略低，V元素的含量略高，各项杂质的控制更加严格（S、P、Si、Mn等）。 从原材料开始就对杂质成分进行了严格的控制，采用先进的真空熔炼+电渣重溶方式进行冶炼，从而保证了我司生产的Hiperco材料杂质控制到位，经过检测，杂质含量均比美标ASTM A801 Alloy type 1（UNS R30005）相关要求更低。 类似牌号 除了1J22，Hiperco50的类似牌号还有Vanadium Permendur、Permendur（英国）、Supermendur（美国）、Permendur 2V、49К2ФА（俄罗斯） 相关标准 Mil-A-47182，ASTM A801 Alloy Type 1 产品形态 可生产Hiperco50棒材、锻件、冷轧带材、冷拉丝材等产品。Hiperco50棒材可以锻棒、热轧棒、车光棒或磨光棒等形态交货，以满足不同客户对Hiperco50的采购需求。 产品价格 Hiperco50的价格相对普通的软磁合金材料高出很多，但是因为它在软磁合金中具有最高的饱和磁感应强度，最高的居里温度、最大的饱和磁致伸缩系数等原因，使得它依然是生产航空电器元件如微电机转子、电磁铁极头、继电器和换能器等的不错选择。作为专业的Hiperoc50生产厂家，采用批量生产、原材料库存等方式来降低成本，力求用最优惠的价格为广大客户提供高性价比的Hiperco50产品。 热处理 磁性退火对Hiperco50的磁性能是非常关键的。但是鉴于经过磁性退火的Hiperco50材料会变得塑性很差，只能轻微磨削，不适宜进行机加工，所以Hiperco50的相关产品如冷轧带材、冷拉丝材和热轧棒材、锻件等均不经热处理交货。 一般说来，在标准规定的范围之内进行热处理，相对较低的温度和相对较短的热处理时间会获得较高的机械强度，但是同时产品磁性能会打折扣。相对较高的热处理温度和较长的热处理时间则能提高磁性能，但产品强度会降低—正所谓鱼和熊掌不可兼得。 【上海冶虎】销售热线 ---------------------------------- 当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了保证所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求： 1. 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等； 2. 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态； 3. 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸； 4. 质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB/T、ASTM、ASME、JIS、DIN、EN其它； 5. 产品分类:棒材¦ 管材¦ 带材¦ 丝材¦ 法兰¦ 板材¦ 环件¦ 圆饼¦锻件¦焊丝可根据客户要求生产. 6. 订货量； 7. 交货期。 请将上述内容用传真文件或电子邮件形式发至我公司。 销售单位：上海冶虎金属材料有限公司 业务热线：021-67708299 业务传真：021-67708266 销售经理陈琳琳手机：15900688851 微信号：15900688851 在线QQ：3272207494 邮箱：3272207494@qq.com 发货地址：上海市宝山区宝山工业园区688号 且通过以上联系方式进行确认，并索取我公司报价单。在我公司产品钢种规格范围内，我公司会立即给您一个完整的报价单，在您的传真文件或邮件上，请清晰地写下公司名称、联系电话或联系人。以便我公司回复联系。 【上海冶虎】厂家 ---------------------------------- 上海冶虎金属材料有限公司 上海冶虎金属材料有限公司是一家销售及加工一体的企业,现进口的材料有千余种. GH系列高温合金、NS系列耐蚀合金、精密合金、以及哈氏合金（Hastelloy）、蒙乃尔合金（Monel）、英科耐尔合金（Inconel）、因科洛伊合金（Incoloy）、不锈耐酸钢、耐热不起皮钢、高电阻合金、无磁不锈钢、电磁不锈钢、铸造高温合金、耐蚀合金、司太立合金、铜镍合金、坡莫合金、铁镍软磁合金、精密合金、铁镍钴玻封合金、、特种合金、变形高温合金、纯镍合金、软磁合金、硬磁合金、弹性合金、膨胀合金、尿素级不锈钢、双金属等系列合金。主要牌号/材质：哈氏合金钢：HastelloyC-276/NS334、HC-22、HC/NS333、HC-4、HC-2000、HB/NS321、HB-2/NS322、HB-3、HG-30等。因科乃尔合金：Inconel600/NS312、Inconel601/NS313、Inconel625/NS336、Inconel690/NS315、Inconel718/GH4169、InconelX-750/GH4145等。因科洛伊合金：Incoloy800/NS111、Incoloy825/NS142、Incoloy800H/NS112、Incoloy800HT/NS113、Incoloy925、Incoloy926、Incoloy901等。蒙乃尔合金：Monel400、MonelK500等。高温合金钢：GH3030、GH2132、GH3039、GH3044、GH3128、GH4180、GH4169、GH4145、GH20、GH32、GH600、GH333、Inconel725、Incoloy925等。精密合金钢：1J22、1J31、1J32、1J36、1J50、1J65、1J79、1J80、1J85、3J25、3J53、3J58、4J29、4J36、4J42、4J50等。其它合金：Alloy20/NS143/20合金、Alloy30/31、Alloy42/40、Alloy926/1.4529、Nickel200/201、2.4879、Invar、Kovar合金等。***************可根据客户订单需要，订购各种特殊规格的异型材料;生产各规格.我们优质的产品，合理的价格。 真诚欢迎您前来考察。 欢迎广大新老客户来电洽谈！ 质量/安全保证：提供原钢厂材料品质保证书，确保品质。 【上海冶虎】包装 ---------------------------------- 包装：精包装 规格：大量库存，可定做（当天电询为准） 价格：不定，具体依规格，数量等情况，量大可优惠、可开票、可免运费。 材质：优质、进口材料，附有材质报告单随货。 以及为客户代工分条、裁板、整平业务，我们将以一流的服务，合理的价格，齐全的规格，高质量的产品。

# 上海冶虎金属材料有限公司

| 企业地址： | 宝山区宝山工业园区688号 | 企业邮编： | 201900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-67708299 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 021-67708266 | 公司所在地： | 上海 宝山区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 3272207494@qq.com | 联系人： | 陈琳琳 |
| 企业全称： | 上海冶虎金属材料有限公司 |  |  |

上海冶虎金属材料有限公司主要从事哈氏合金、蒙乃尔、因科乃尔、因科洛伊、镍等高温合金、耐蚀合金精密合金等特殊合金，另外公司还加工铜及铜合金系列。可供板材、棒材、带材、管材、丝材、法兰、锻件等产品。公司的产品广泛用于石油化工、航空航天、电子仪器、船舶、军工、能源等领域。

上海冶虎金属材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>1J50软磁合金棒、板材、管材 | 2019年3月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>1J85坡莫合金棒/板材/带材 | 2019年3月30日 |
| 供应 >有色金属'>06Cr25Ni20钢棒钢板钢管 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Nitronic 60棒材热轧 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>NO6617棒材板材管材 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>1.4529棒料1.4529板料 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Incoloy926因科洛伊合金 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Incoloy925无缝管 | 2019年3月24日 |
| 供应 >有色金属'>Alloy31镍铬合金 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关