提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# NSG438静电枪

| 商机面向地区： | 上海 普陀 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年4月17日 |
| 商机联系人： | 杨余 |
| 供求电话： | 13774433595 |
| 电子邮件： | arking1111@126.com |
| 销售信息： | 供应 NSG438静电枪 |

特测teseq NSG438 高端ESD模拟器 瑞士特测NSG438 专为优化汽车测试而设计 NSG438静电放电模拟器符合人体工学设计，具有先进功能。 NSG438人性化的设计使您方便地将设备掌控于手，超大显示屏让完整的测试数据清楚的显示在用户面前。 NSG438满足现有国际标准的要求，也支持未来标准的设定。超过20种的放电网络模块， NSG438能够满足当今任何汽车制造商对于生产标准的要求。 NSG438该模拟器使用简单、方便，安全可靠。在参数设置范围内的任何设置(包括极性选择，自由调整的脉冲重复周期，计数器功能和放电检测)，都可在最高放电电压下使用。 NSG438触摸式面板带有拇指滚轮或参数设置键，能够根据用户选择的语言版本显示精确的功能及测试数据，为世界各地的用户提供方便、安全的操作。 NSG438该模拟器具有可变阈值选择功能，能够进行准确的放电检测。在测试EUT的非导体表面(例如塑料外壳等)时，该检测功能可关闭。 NSG438为IEC/EN 61000-4-2和ISO 10605标准预先编辑好的配置能够保证NSG 438自动、准确地调用预先设定，并安装与标准相适应的放电网络，还能够持续显示实际RC值。固化安装的HV放电网络消除了电离和泄漏电流带来的影响。 NSG438已选择好的RC元件组合将波形参数控制在容差范围内。 NSG438一体化的互锁系统让NSG438即使与其它测试仪器结合时，也能够方便、安全地装配和配置。 NSG438系统自带的紧急停止开关可作为额外的安全和应急保护功能。 NSG438按照ISO标准规定，在开始测量前，仪器必须要进行校准和功能检查，而NSG 438内置了符合这一要求的ISO自校准功能，不需要再进行额外的校准和功能检查，可以节约大量的测试时间。更多的特殊功能包括：为研发设计的自定义调整脉冲重复率功能，缩短测试时间的随机放电功能，和用于EUT放电的可选电荷去除器。. NSG438和其他相关附件包装于简便、牢固的携带式仪器箱内。 特测teseq NSG438基本配置： NSG438携带式包装箱: 放电枪体, 放电枪支架, NSG438内置电池组的高压主机单元，电源适配器及电池充电装置 (100-250 VAC), 放电网络150 pF/330 Ω, 空气和接触放电 头,接地线, 用户手册, 25mm放电球 NSG438脉冲网络： 符合IEC/EN 61000-4-2标准的150 pF/330 Ω网络(包括) 符合ISO 10605标准的 330 pF/330Ω, 150 pF/2kΩ 网络和 330 pF/2 kΩ 网络 其它标准的R/C网络范围为: R = 0 Ω ~ 20 kΩ; C = 50 ~ 2000 pF NSG438放电电压： 空气放电: 200 V ~ 30 kV (100 V 步长内) 接触放电: 200 V ~ 30 kV (100 V 步长内) NSG438放电枪头： 符合IEC和其它特殊标准的可更换圆形或锥形放电头 NSG438充电电压测量： kV, 精确度优于 ±5% (稳定状态) 放电检测： kV符号在“Single”操作模式下显示 (仅限于空气放电) 可调整的阈值范围l. NSG438保持时间： > 5 s (充电电压 +5%) 极性： 正极/负极/自动切换 NSG438操作模式： 单次/重复/随机（时间/脉冲） 脉冲计数器：0 ~ 9999 预选计数器：0 ~ 9999 重复周期： - 0.5/1/5/10/20, 25 Hz (空气放电) - 0.5/1/5/10 H or 20 Hz (接触放电) - 0.04 ~ 300 s 随机选择 -持续操作 NSG438显示： LCD 面板显示：放电电压, 放电检测,极性 空气/接触放电, 计数器/预选计数器内容, 网络参数,电池监控r NSG438重量： 放电枪体 (不包含线缆): 约1.2 kg (2.6 lbs). 主机单元: 约6.5 kg (14.3 lbs) NSG438环境条件： 操作: +5 ~ +40°C, 20 ~ 80% r.h. (不结霜), 68 ~ 106 kPa NSG438其他附件： 相关附件如放电网络，特殊枪头和，H-field适配器和ESD测 量靶可在手册中查看。

# 上海博统科学仪器有限公司

| 企业地址： | 上海市中山北路2668号联合大厦34层 | 企业邮编： | 200063 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-62068083 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 普陀 |
| 公司网站： | www.birdtom.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yangyu@birdtom.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 上海博统科学仪器有限公司 |  |  |

主要品牌有： 泰克（Tektronix）安捷伦（Agilent）福禄克（Fluke）em test 通用（GE） 日置（Hioki）利达（Leader）NF,柯尼卡美能达（K&M）菊水(kikusui)固纬(GW)等品牌！ 产品主要有： 示波器、信号源、电源、逻辑分析仪、视频产品、网分、EMC测试仪、色差计、LCR、晶体管图示仪、太阳能测试仪、超声波探伤、磁粉探伤设备等

上海博统科学仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>ESS-B3011A静电放电模拟器 | 2020年3月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>noiseken静电模拟放电器 | 2020年3月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NSG4070传导抗扰度测试 | 2020年3月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>emtest dito静电 | 2019年5月15日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NX30静电枪 | 2019年4月17日 |
| 供应 >仪器/仪表'>NSG437静电枪 | 2019年4月17日 |
| 供应 >仪器/仪表'>ESD30N静电枪 | 2016年10月21日 |
| 供应 >电子元件/组件'>TCT2004晶体管图示仪 | 2016年10月21日 |
| 供应 >仪器/仪表'>dito静电枪emtest | 2016年10月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关