提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# QZ-1A型小型两相电轻便岩心钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年4月23日 |
| 商机联系人： | 程吉强 |
| 供求电话： | 19806265523 |
| 电子邮件： | 2016633290@qq.com |
| 销售信息： | 供应 QZ-1A型小型两相电轻便岩心钻机 |

巨匠集团长期本着“传递工匠精神，缔造巨匠品质”的企业发展理念，务实发展砥砺前行，现如今已发展成为一家集研发设计、生产制造和市场销售于一体的多公司联合运营的集团化企业，巨匠集团下属成员单位有济宁巨匠机械研究院、山东巨匠机械制造有限公司和山东华巨机械有限公司等。 行，现如今已发展成为一家集生产制造和市场销售于一体的专业化公司。 一、QZ-1A型两相电轻便取样钻机简介 QZ-1A型两相电轻便取样钻机是一种轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打爆破孔、检查孔、小型家用水井等。 二、QZ-1A型两相电轻便取样钻机参数 QZ-1A两相电取样钻机 钻孔直径(mm) 32～46 钻孔深度（m） 土层20～25米； 岩石15～20米。 钻杆直径(mm) 25 转速（r/min） 175 扭矩（N.m） 80 两相电电动机（KW） 1.5 外形尺寸（L*W*H） 600*450*1900 钻机重量（KG） 80 三、QZ-1A型两相电轻便取样钻机配置清单 名称 型号 单位 数量 两相电取样钻机 QZ-1A 台 1 钻杆 φ25*1500 根 6 钻杆 φ25*800 根 8 锁接手 φ32 付 14 岩心管 φ32*800 根 1 合金钻头 φ32 个 1 脑袋 φ45公/32母 个 1 岩心管 φ45*800 根 1 合金钻头 φ46 个 1 扫土钻头 φ60 个 1 垫叉 把 1 水封 Y型30*45*8 个 4 转向盘 套 1 (如需木底座、高压泵和高压水管请另说明) 山东巨匠机械集团有限公司专业提供取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。 山东巨匠机械集团

# 山东巨匠机械制造有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 19806265513 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0537-3860909 | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | http://www.sdjujiang.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2016633290@qq.com | 联系人： | 程吉强 |
| 企业全称： | 山东巨匠机械制造有限公司 |  |  |

山东巨匠机械集团（简称“巨匠集团”）位于素有“孔孟之乡、礼仪之邦”美誉的山东省济宁市，东连“东方圣城”曲阜，西邻“好汉城”梁山，南接“齐鲁灵秀”微山湖，北望“五岳独尊”泰山，文武昌盛，人杰地灵。济宁机场、京沪高铁、鲁南高铁、京台高速、日兰高速纵横交错，交通便利，通讯发达。

山东巨匠机械制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工具设备'>背包钻机美国科勒动力20米岩心取样钻机 | 2019年11月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >工具设备'>20米背包钻机岩心勘探钻机汽油机动力 | 2019年11月11日 |
| 供应 >工业设备'>SH30-2A地质勘察钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>KY-150金属矿山全液压探矿钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>XYC-200A三轮车载液压岩芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>XYX-130拖挂轮式液压岩芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>YQZ-30型工程地质钻机液压轻便钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>QZ-2D型三相电轻便钻孔取芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>BXZ-1型单人小型岩芯钻机背包钻机 | 2019年4月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关