提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# YQZ-30型工程地质钻机液压轻便钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年4月23日 |
| 商机联系人： | 程吉强 |
| 供求电话： | 19806265523 |
| 电子邮件： | 2016633290@qq.com |
| 销售信息： | 供应 YQZ-30型工程地质钻机液压轻便钻机 |

巨匠集团长期本着“传递工匠精神，缔造巨匠品质”的企业发展理念，务实发展砥砺前行，现如今已发展成为一家集研发设计、生产制造和市场销售于一体的多公司联合运营的集团化企业，巨匠集团下属成员单位有济宁巨匠机械研究院、山东巨匠机械制造有限公司和山东华巨机械有限公司等。 一、YQZ-30型液压轻便钻机简介 YQZ-30型液压轻便钻机是一款小型轻便油压给进的钻探机械，主要用于普查勘探、地球物理勘探、道路和建筑以及打爆孔等钻进工程，浅层石油、天然气及地下水钻探，并可用于堤坝注浆和坑道通风、排水等工程钻探。YQZ-30型液压轻便钻机额定钻孔深度30米，开孔直径允许为89mm，终孔直径为75mm。 二、YQZ-30型液压轻便钻机特点 1.具有油压自动给进机构、钻进效率高。 2.采用上球卡夹持机构，可实行不停机倒杆。 3.手柄集中、操作方便、安全可靠。 4.结构紧凑，占用场地面积小。 5.钻机回转器和变速箱的外壳采用铝合金材质，减轻了机身重量。 6.分解性强，便于搬迁，适合于丘陵地带、山区等复杂地形工作。 三、YQZ-30型液压轻便钻机参数 主机 钻进深度 30m 钻杆直径 42mm 开孔直径 91-110mm 终孔直径 75 mm 钻机重量 198kg(不含动力) 钻机尺寸 1400*600*1055mm 卷扬机 最大提升力 4kn 卷筒直径 90mm 钢丝绳直径 8mm 钢丝绳容量 18m 抱闸直径 200mm 闸带宽度 35mm 立轴 立轴转速 136/338/578r/min 立轴行程 400mm 立轴最大压力 8kn 立轴起重力 10kn 油泵 油泵型号 YBC20/125 额定压力 12.5Mpa 油泵流量 20ml/r 额定转速 1500r/min 动力 柴油机 R180 冷却方式 水冷 额定功率 5.67KW 额定转速 2600r/min 四、YQZ-30型液压轻便钻机配置清单 序号 名称 规格 单位 数量 1 钻机主机（含动力） YQZ-30 台 1 2 钻杆（含锁接） Φ42 米 30 3 脑袋接手 57/57 个 2 4 脑袋 Φ89*57 个 1 5 开孔管 Φ89 根 1 6 合金钻头 Φ91 个 1 7 脑袋 Φ73 个 1 8 岩心管 Φ73 根 1 9 金刚石钻头 Φ75 个 1 10 水泵 柴油机动力 套 1 11 塔架 3m 套 1 12 钢丝绳 10mm 米 20 13 绳卡 个 4 14 U形环 个 1 15 扁方主杆 2米/根 根 1 16 主杆变径 个 1 17 水龙头 个 1 18 提引器 个 1 19 垫叉 57 把 1 20 扳叉 57 把 1 21 牙钳 24 把 1 22 自由钳 73/89 把 2 山东巨匠机械集团有限公司专业提供取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。 山东巨匠机械集团

# 山东巨匠机械制造有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 19806265513 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0537-3860909 | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | http://www.sdjujiang.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2016633290@qq.com | 联系人： | 程吉强 |
| 企业全称： | 山东巨匠机械制造有限公司 |  |  |

山东巨匠机械集团（简称“巨匠集团”）位于素有“孔孟之乡、礼仪之邦”美誉的山东省济宁市，东连“东方圣城”曲阜，西邻“好汉城”梁山，南接“齐鲁灵秀”微山湖，北望“五岳独尊”泰山，文武昌盛，人杰地灵。济宁机场、京沪高铁、鲁南高铁、京台高速、日兰高速纵横交错，交通便利，通讯发达。

山东巨匠机械制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工具设备'>背包钻机美国科勒动力20米岩心取样钻机 | 2019年11月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >工具设备'>20米背包钻机岩心勘探钻机汽油机动力 | 2019年11月11日 |
| 供应 >工业设备'>SH30-2A地质勘察钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>KY-150金属矿山全液压探矿钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>XYC-200A三轮车载液压岩芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>XYX-130拖挂轮式液压岩芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>QZ-2D型三相电轻便钻孔取芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>QZ-1A型小型两相电轻便岩心钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>BXZ-1型单人小型岩芯钻机背包钻机 | 2019年4月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关