提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# KY-150金属矿山全液压探矿钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年4月23日 |
| 商机联系人： | 程吉强 |
| 供求电话： | 19806265523 |
| 电子邮件： | 2016633290@qq.com |
| 销售信息： | 供应 KY-150金属矿山全液压探矿钻机 |

巨匠集团目前主要为工程和矿山施工提供解决方案，巨匠集团以优质的产品、良好的服务和诚实的信誉，先后与多家高校、研究院、设计院和勘察院建立了牢固的物资供应关系，并在大批国家重点工程项目建设中脱颖而出，市场业绩在全国同行业中名列前茅。巨匠集团积极响应国家“一带一路”政策走出国门，钻机类等产品现已销售到欧洲、中亚、东南亚和非洲等地区数十个国家，巨匠集团自主商标“HuaxiaMaster”和“华夏巨匠”已成为广大客户耳熟能详的品牌。 一、KY-150全液压探矿钻机特点 1、KY-150全液压探矿钻机解体性好，搬迁运输方便，钻机布置灵活，钻杆拧卸机械化，可减轻工人劳动强度，提高工作效率，可无级调速。 2、KY-150全液压探矿钻机具有联动性功能，通过操纵台进行集中操作，简便安全，回转器主轴采用通孔式结构，钻杆长度不受钻机给进行程限制，也可适用于金刚石绳索取芯钻进。 3、KY-150全液压探矿钻机采用全液压操作，使结构更合理，功能更加完备，采用变量马达，调速范围广，适用合金钢石高速钻探，和硬质合金低速钻进，并适用于坑道内任意倾角钻探，或地表钻探。 二、KY-150全液压探矿钻机结构组成 KY-150全液压探矿钻机采用全液压动力头结构，由主机、泵站、操纵台三部分组成。 三、KY-150全液压探矿钻机参数 钻孔直径：Φ36.5mm Φ46.5mm 钻进深度：150（ø33钢钻杆）；120（ø43钢钻杆）； 150(ø43铝合金钢钻杆) 钻孔角度：0°-360° 主轴转速：400-1400 r/min 主轴输出扭矩：87-300 N.m 额定拉送力：30 KN 额定拉送速度：＞0.3 m/s 供油方式：双联齿轮泵 额定系统压力P：16 MPa 油泵型号：CBF-40/10 液压油型号：抗磨液压油 YB-N46/YB-N32（冬季） 马达型号：手动变量马达A6V55MA 电动机规格：Y180M-4、18.5 KW 设备重量： 主机166kg；支柱40kg；操作台86kg；动力车210kg 山东巨匠机械集团有限公司专业提供金属矿山全液压探矿钻机，主要型号有KY-150、KY-200、KY-250、KY-300、KY-6075。 山东巨匠机械集团

# 山东巨匠机械制造有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 19806265513 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0537-3860909 | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | http://www.sdjujiang.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2016633290@qq.com | 联系人： | 程吉强 |
| 企业全称： | 山东巨匠机械制造有限公司 |  |  |

山东巨匠机械集团（简称“巨匠集团”）位于素有“孔孟之乡、礼仪之邦”美誉的山东省济宁市，东连“东方圣城”曲阜，西邻“好汉城”梁山，南接“齐鲁灵秀”微山湖，北望“五岳独尊”泰山，文武昌盛，人杰地灵。济宁机场、京沪高铁、鲁南高铁、京台高速、日兰高速纵横交错，交通便利，通讯发达。

山东巨匠机械制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工具设备'>背包钻机美国科勒动力20米岩心取样钻机 | 2019年11月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >工具设备'>20米背包钻机岩心勘探钻机汽油机动力 | 2019年11月11日 |
| 供应 >工业设备'>SH30-2A地质勘察钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>XYC-200A三轮车载液压岩芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>XYX-130拖挂轮式液压岩芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>YQZ-30型工程地质钻机液压轻便钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>QZ-2D型三相电轻便钻孔取芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>QZ-1A型小型两相电轻便岩心钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>BXZ-1型单人小型岩芯钻机背包钻机 | 2019年4月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关