提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# SH30-2A地质勘察钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年4月23日 |
| 商机联系人： | 程吉强 |
| 供求电话： | 19806265523 |
| 电子邮件： | 2016633290@qq.com |
| 销售信息： | 供应 SH30-2A地质勘察钻机 |

巨匠集团目前主要为工程和矿山施工提供解决方案，巨匠集团以优质的产品、良好的服务和诚实的信誉，先后与多家高校、研究院、设计院和勘察院建立了牢固的物资供应关系，并在大批国家重点工程项目建设中脱颖而出，市场业绩在全国同行业中名列前茅。巨匠集团积极响应国家“一带一路”政策走出国门，钻机类等产品现已销售到欧洲、中亚、东南亚和非洲等地区数十个国家，巨匠集团自主商标“HuaxiaMaster”和“华夏巨匠”已成为广大客户耳熟能详的品牌。 一、SH30-2A工程勘察钻机简介 SH30-2A工程勘察钻机是在SH30型钻机基础上进行了修改设计研制成功的。该钻机可用于耕土、粘性土、砂卵石、各种杂填土等第四世纪覆盖层，主要应用于砂金矿勘探、工业建筑和民用建筑以及公路、铁路、桥梁等工程地质勘察工作。 二、SH30-2A工程勘察钻机特点 SH30-2A型钻机操作简单而且机械化程度高，在正常情况下只需定员三人。SH30-2A型钻机重量轻、结构紧凑、解体性能好、搬运方便，在山区可拆搬，因配备有一对胶轮，故在城市和其它道路平坦地区可用汽车拖带来实现施工孔位的移动。 三、SH30-2A工程勘察钻机钻探工具 SH30-2A型工程勘察钻机具有冲击、回转两种钻进方式，因此将该钻机的钻探工具分为冲击工具和回转工具两种，为满足客户个性化需求，请在订货时按需配备，标准配置不包含回转钻进功能。 1、冲击工具 用于冲击钻进时的工具有提引接头、加重杆、冲击杆、导向管、冲击钻头。在采取土样时，所使用钻具同上，只是把冲击钻头换成取土器即可。 用提砂筒捞取砂卵石等的工具有提引接头、加重杆、活接头、提砂筒。在砂层和卵石层钻进时必须下套管，以保护孔壁防止塌孔。一般用成套自由钳和链条钳人力往复推转随冲击进尺而往下伸进。 2、（标准配置不包含）回转工具 拨杠、转盘、拨棍、钻杆夹持器、吊卡、螺旋钻头。 四、SH30-2A工程勘察钻机技术参数 1、钻进能力 钻孔深度：30m；钻杆直径：42mm； 开孔直径：142mm；终孔直径：110mm 2、钻架形式及垂直高度：4腿，6m 3、动力 电动机：Y132S2-2；7.5KW；3000r/min 柴油机：D180Z；8HP；2400r/min 4、卷扬机 提升速度：0.24；0.57；1.48m/s 最大提升力（单绳低速）：15KN 5、转盘 口径：150mm 转盘速度：18；44；110r/min 6、外形尺寸（长×宽×高）:1780×1010×900mm 7、钻机总重：500kg 山东巨匠机械集团有限公司专业提供沙土取样钻机，沙土取样钻机主要型号有QTZ-1便携式取土钻机、QTZ-2便携式取土钻机、QTZ-3便携式取土钻机、QTZ-3D便携式电动取土钻机、SH30-2A工程勘察钻机。 山东巨匠机械集团

# 山东巨匠机械制造有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 19806265513 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0537-3860909 | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | http://www.sdjujiang.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2016633290@qq.com | 联系人： | 程吉强 |
| 企业全称： | 山东巨匠机械制造有限公司 |  |  |

山东巨匠机械集团（简称“巨匠集团”）位于素有“孔孟之乡、礼仪之邦”美誉的山东省济宁市，东连“东方圣城”曲阜，西邻“好汉城”梁山，南接“齐鲁灵秀”微山湖，北望“五岳独尊”泰山，文武昌盛，人杰地灵。济宁机场、京沪高铁、鲁南高铁、京台高速、日兰高速纵横交错，交通便利，通讯发达。

山东巨匠机械制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工具设备'>背包钻机美国科勒动力20米岩心取样钻机 | 2019年11月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >工具设备'>20米背包钻机岩心勘探钻机汽油机动力 | 2019年11月11日 |
| 供应 >工业设备'>KY-150金属矿山全液压探矿钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>XYC-200A三轮车载液压岩芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>XYX-130拖挂轮式液压岩芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>YQZ-30型工程地质钻机液压轻便钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>QZ-2D型三相电轻便钻孔取芯钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>QZ-1A型小型两相电轻便岩心钻机 | 2019年4月23日 |
| 供应 >工业设备'>BXZ-1型单人小型岩芯钻机背包钻机 | 2019年4月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关