提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 深圳星华环保道路扬尘噪声监测设备

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年4月29日 |
| 商机联系人： | 宁勤峰 |
| 供求电话： | 13828826607 |
| 电子邮件： | 498280802@qq.com |
| 销售信息： | 供应 深圳星华环保道路扬尘噪声监测设备 |

建筑工地扬尘噪声在线自动监测系统是专业用语，建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备，它是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定，进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的监测设备，在无人看管的情况下自动监测数据，并通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络(中国电信、中国移动、中国联通)传输数据。主要用于城市功能区监测、工业企业厂界监控 扬尘噪声监测设备产品简介： 建筑工地噪声自动监测系统是专业用语建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备，它是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定，进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的监测设备，在无人看管的情况下自动监测数据，并通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络(中国电信、中国移动、中国联通)传输数据。主要用于城市功能区监测。 道路扬尘噪声监测设备特点 1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测; 2、GPRS、RS485通讯可选; 3、气象参数扩展：温湿度、风速、风向，大气压等气象信号的扩展接入，实现环境全面监控; 4、全碳钢烤漆封装机箱：全铝合金外壳封装，坚固、防尘、防锈、防潮，适合各种恶劣工业环境，防护等级为IP65; 5、可保证相对湿度10%-90%，环境温度-40℃-70℃的正常工作; 6、连接220V市电，如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定; 7、可直接与环保局，建委，城管局等监管平台接入数据; 8、全部接线采用航空接头，傻瓜式安装，简易方便。 道路扬尘环境质量监测设备技术参数 1、噪声范围： 25～130dB(A)，频率范围： 20Hz～12.5kHz 2、扬尘监测：可同时监测PM2.5、PM10、TSP, 量程： 0-0-400000μg/m3，灵敏度：0.001mg/m3。 3、输出接口： RS232、RS485、GPRS通讯可选 3、供 电： 220V 市电 4、尺寸大小： 长宽高55*56*26cm 重量：23KG 5、工作温度： -40℃～70℃;相对湿度： 10% ～ 90%;气压： 65KPa ～ 108KPa 6、采样时间：标准时间为10分钟，设有0.1分及手动档(可任意设定采样时间) 7、可立杆式安装，或者壁挂式安装 8、屏幕及主机一体化，插电即可使用 9、LED屏幕与主机一体化，安装维护方便，快捷 客户端云平台： 1、多站查询：此功能主要用于多台设备进行数据对比查询； 2、历史查询：历史查询主要用于查询设备某天或某小时的数据曲线查询及报表下载； 3、曲线分析：曲线分析是用于分析一个时间段内的要素变化，可以在曲线上进行拖动； 4、站点管理：这个功能是用于添加或更改站点。 以上就是针对工地扬尘监测设备的相关介绍，如有其他疑问或需求，请咨询我司客服。

# 深圳星华环保科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 498280802@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 深圳星华环保科技有限公司 |  |  |

未填写

深圳星华环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>深圳星华环保扬尘实时在线LED监测系统 | 2019年5月7日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>深圳星华环保XHHB-YC扬尘监测系统 | 2019年5月7日 |
| 供应 >其它'>深圳星华环保工地扬尘实时监测仪 | 2019年5月7日 |
| 供应 >其它'>深圳星华环保施工工地扬尘在线监测系统 | 2019年5月7日 |
| 供应 >综合'>深圳星华环保施工工地扬尘监测仪 | 2019年5月7日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保扬尘噪声监测大屏幕显示系统 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保远程式工地扬尘噪声监测设备 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保带视频叠加功能扬尘监测设备 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>星华环保建筑工地扬尘噪声在线自动监测系统 | 2019年4月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关