提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 沐洋直销 单机布袋除尘器 粉尘脉冲除尘器

| 商机面向地区： | 江苏 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 废气处理 |
| 发布日期： | 2019年4月30日 |
| 商机联系人： | 杨燕燕 |
| 供求电话： | 18531704448 |
| 销售信息： | 供应 沐洋直销 单机布袋除尘器 粉尘脉冲除尘器 |

单机脉冲布袋除尘器是我公司消化吸收国外同类产品先进技术经改进后设计而成的小型布袋除尘器，该类除尘器是采用高压大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹的技术，与国内其他单机相比，具有清灰动力大，清灰效率高的特点。含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋式。含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机吹走。粉尘积附在滤袋表面，且不段增加，是布袋除尘器的阻力不断上升，为使布袋除尘器继续工作，需定时清理灰尘，清灰是由程序控制器定时 顺序启动脉冲阀，使气包内压空气，由喷吹管孔眼喷出通过文氏管诱导数倍于一次风 的周围空气进入滤袋再瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰目的。该设备清灰效率高，体积小，重量轻，安装容易，维护方便

# 沧州沐洋环保设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河北 沧州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2290883398@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 沧州沐洋环保设备有限公司 |  |  |

未填写

沧州沐洋环保设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >废气处理'>厂家直销定制 万向吸气臂 耐腐蚀耐高温 | 2019年4月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >废气处理'>厂家直销光氧等离子一体机 除异味除油烟 | 2019年4月30日 |
| 供应 >废气处理'>直销废气处理设备 工业喷淋净化塔 洗涤塔 | 2019年4月30日 |
| 供应 >废气处理'>厂家直销单双臂可移动焊烟净化器 | 2019年4月30日 |
| 供应 >废气处理'>直销滤筒除尘器 除焊接烟尘设备 | 2019年4月30日 |
| 供应 >废气处理'>直销定制低温等离子 除油烟除废气设备 | 2019年4月30日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直销光氧净化器 工业除臭除异味 | 2019年4月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关