提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 深圳星华环保施工工地扬尘在线监测系统

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 其它 |
| 发布日期： | 2019年5月7日 |
| 商机联系人： | 宁勤峰 |
| 供求电话： | 13828826607 |
| 电子邮件： | 498280802@qq.com |
| 销售信息： | 供应 深圳星华环保施工工地扬尘在线监测系统 |

扬尘监测系统及监控软件功能特点： ★ IP65标准的机箱，具有全天候复杂环境适应能力; ★ 可保证相对湿度10%-90%，环境温度-40℃-70℃的正常工作; ★ 监测单元安装灵活，可永久性或半永久固定; ★连接220V市电，如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定; ★ 实时方便的无线传输方式，在移动公网覆盖的区域内都可以工作; ★ 专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测; ★ 运行于Microsoft Windows2000，Windows XP和Windows7环境下; ★ 在PC机上观察和储存测量数据; ★ 可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布; ★ 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表; ★ SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算，自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级; ★ 扬尘颗粒数自动统计分析，体积/质量统计数据换算; ★ GPS软件：配合GPS单元，测量噪声监测终端的位置，并存入数据库; ★ 独立的硬件系统运行监控器，保证系统可靠工作; 系统参数： 监测指标 测量范 分辨率 准确度 PM2.5(必选） 0-999ug/m 1ug/m3 ±10% PM10(必选） 0-1500ug/m3 1ug/m3 ±10% TSP（必选） 0～30mg/m3 1mg/m3 ±10% 风速（选配） 0-30m,0-60m（可选） 0.1m/s ±1m/s 风向（选配） 0～360°/16 方位 1° ±3° 噪声（选配） 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB 温度（选配） -30～+70℃ 0.1℃ ±0.3℃ 湿度（选配） 0～100%RH 1%RH ±3% 大气压（选配） 500～1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa

# 深圳星华环保科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 498280802@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 深圳星华环保科技有限公司 |  |  |

未填写

深圳星华环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>深圳星华环保扬尘实时在线LED监测系统 | 2019年5月7日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>深圳星华环保XHHB-YC扬尘监测系统 | 2019年5月7日 |
| 供应 >其它'>深圳星华环保工地扬尘实时监测仪 | 2019年5月7日 |
| 供应 >综合'>深圳星华环保施工工地扬尘监测仪 | 2019年5月7日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保扬尘噪声监测大屏幕显示系统 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保远程式工地扬尘噪声监测设备 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保带视频叠加功能扬尘监测设备 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保道路扬尘噪声监测设备 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>星华环保建筑工地扬尘噪声在线自动监测系统 | 2019年4月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关