提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 深圳星华环保工地扬尘实时监测仪

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 其它 |
| 发布日期： | 2019年5月7日 |
| 商机联系人： | 宁勤峰 |
| 供求电话： | 13828826607 |
| 电子邮件： | 498280802@qq.com |
| 销售信息： | 供应 深圳星华环保工地扬尘实时监测仪 |

扬尘监测系统性能特点： 1. 扬尘监测系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术，实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。 2. 扬尘监测系统具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能，系统运行如有故障，会自动停止工作并报警输出，具有自检，故障判断，故障记忆，故障提示等功能。 3. 同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式，可将数据信息传输至指定的环境监测网，实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据，并设定参数; 4. 人机交互界面，美观大方，信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。 5. 实时的在线扬尘监测，具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能，当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启，对现场环境进行雾化喷淋降尘措施，当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。 6. 支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口，可接数据采集设备和大屏显示设备。 7 .实现数据的存储管理，对监测点的数据图形展示，曲线分析，超限超标报警统计等，为监管部门提供决策依据。 8. 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作 系统参数 监测指标 测量范 分辨率 准确度 PM2.5(必选） 0-999ug/m 1ug/m3 ±10% PM10(必选） 0-1500ug/m3 1ug/m3 ±10% TSP（必选） 0～30mg/m3 1mg/m3 ±10% 风速（选配） 0-30m,0-60m（可选） 0.1m/s ±1m/s 风向（选配） 0～360°/16 方位 1° ±3° 噪声（选配） 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB 温度（选配） -30～+70℃ 0.1℃ ±0.3℃ 湿度（选配） 0～100%RH 1%RH ±3% 大气压（选配） 500～1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa

# 深圳星华环保科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 498280802@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 深圳星华环保科技有限公司 |  |  |

未填写

深圳星华环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>深圳星华环保扬尘实时在线LED监测系统 | 2019年5月7日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>深圳星华环保XHHB-YC扬尘监测系统 | 2019年5月7日 |
| 供应 >其它'>深圳星华环保施工工地扬尘在线监测系统 | 2019年5月7日 |
| 供应 >综合'>深圳星华环保施工工地扬尘监测仪 | 2019年5月7日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保扬尘噪声监测大屏幕显示系统 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保远程式工地扬尘噪声监测设备 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保带视频叠加功能扬尘监测设备 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>深圳星华环保道路扬尘噪声监测设备 | 2019年4月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>星华环保建筑工地扬尘噪声在线自动监测系统 | 2019年4月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关