提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# PWM调光 模拟调光大功率150W驱动

| 商机面向地区： | 广东 深圳市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 电子元件/组件 |
| 发布日期： | 2019年5月8日 |
| 商机联系人： | 林生 |
| 供求电话： | 18923843922 |
| 销售信息： | 供应 PWM调光 模拟调光大功率150W驱动 |

APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光，线 性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管，适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率 150W， 最大电流 6A。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定，同时内置抖频电路，可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式，可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 带有输出短路保护功能，5V～80V 输入条件下，短时短路不会损坏电源器件。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时，会自动调低输出电 流 特点 宽输入电压范围：5V～80V 可设定电流范围：内置 10mA～6000mA 固定关断时间控制 内置抖频电路，降低对其他设备的 EMI 干扰 输出短路保护 过温保护 调光功能：线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4% SOP8 封装 应用领域 舞台灯，RGB 灯 汽车灯照明 台灯，射灯

# 深圳市世微半导体有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 深圳市世微半导体有限公司 |  |  |

未填写

深圳市世微半导体有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电子元件/组件'>AP5160宽电压降压型恒流芯片 | 2019年5月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >电子元件/组件'>降压恒流芯片调光无频闪 PWM | 2019年5月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>AP5218LED降压恒流驱动器 | 2019年5月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>平均电流型 LED 降压恒流驱动器 | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>AP5126降压恒流驱动器12-100v | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>AP2403多功能 LED降压型恒流芯片 | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>摩托车汽车车灯高亮爆闪IC 降压恒流IC | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>降压型 DC-DC 电源管理芯片 | 2019年5月7日 |
| 供应 >电子元件/组件'>内置MOS_二功能降压恒流驱动雾灯板 | 2019年5月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关