提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# AP5160宽电压降压型恒流芯片

| 商机面向地区： | 广东 深圳市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 电子元件/组件 |
| 发布日期： | 2019年5月9日 |
| 商机联系人： | 林生 |
| 供求电话： | 18923843922 |
| 销售信息： | 供应 AP5160宽电压降压型恒流芯片 |

AP5160 是一款效率高，稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片，内置高精度比较器，固定 关断时间控制电路，恒流驱动电路等，特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用 SOT23-6 封装，通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流， 从而设置 LED 灯的亮度，外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式，其工作频率最高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小，效率提高，节省 PCB 面积，关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解，工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号，可调节 LED 灯的 亮度。 特点 内置温度保护 输出短路保护 内置 5.6V 稳压管 高效率：可高达 95% 最大工作频率：300KHz 宽输入电压范围：2.5V～100V 关断时间可调 峰值电流采样电压：250mV 亮度可调：EN 端的 PWM 调光 应用领域 LED 手电筒 大功率 LED 驱动 电动车，摩托车灯照明

# 深圳市世微半导体有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 深圳市世微半导体有限公司 |  |  |

未填写

深圳市世微半导体有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电子元件/组件'>降压恒流芯片调光无频闪 PWM | 2019年5月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >电子元件/组件'>AP5218LED降压恒流驱动器 | 2019年5月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>平均电流型 LED 降压恒流驱动器 | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>AP5126降压恒流驱动器12-100v | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>AP2403多功能 LED降压型恒流芯片 | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>摩托车汽车车灯高亮爆闪IC 降压恒流IC | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>PWM调光 模拟调光大功率150W驱动 | 2019年5月8日 |
| 供应 >电子元件/组件'>降压型 DC-DC 电源管理芯片 | 2019年5月7日 |
| 供应 >电子元件/组件'>内置MOS_二功能降压恒流驱动雾灯板 | 2019年5月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关