提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 佛山2311 阳江2311精板

| 商机面向地区： | 广东 东莞市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 其它 |
| 发布日期： | 2019年5月13日 |
| 商机联系人： | 小郑 |
| 供求电话： | 15019063063 |
| 电子邮件： | 373652999@qq.com |
| 销售信息： | 供应 佛山2311 阳江2311精板 |

2311模具钢是德国DIN材料标准的钢材牌号，该材‌‌料机械性能优秀，可加工性良好，主要用于热作模具中的塑料模具的加工生产工程中。该材料经过特殊的加工生产工艺使得材料在出厂时已经进行了预硬化处理，减少了正常的模具加工生产环节中的热处理工艺，提高了经济效益。 材料名称:GS-2311 标准: AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618 使用方法: GS-2311已预先硬化处理至285-330HB(30-36HRC)，与瑞典618德国GS-2311状态相当，可直接用于制模加工，并具有尺寸稳定性好的特点，预硬钢材才可满足一般用途需求，模具寿命可达50W模次 2311模具钢2311预硬塑胶 模具钢 ，经热处理后，加工及抛光性能良好，更适宜 电火花加工 。可用于一般制造大型塑胶模具及用做塑料模模架。 预加硬至980-1080N/mm²(30-34HRC)钢材特性:此钢为P20加上1.1%镍，钢材表面至中心硬度均匀一致，切削良好，火花机及抛光性能极佳，适宜气化，镀硬铬及镀钛。用途:适合高要求的塑胶模具，尤其是超过400MM厚之模具。退火:720-740℃热透保温足够时间，再随炉降温至 600℃，然后在空气中冷却，所得硬度约为240HB(最高)。应力消除:加热至600℃于保护气体炉中保温约2小时，然后随炉缓慢冷却。淬火:840-860℃保温后淬油，或860-880℃保温后空冷稍高于室温即时回火，所得硬度约54HRC。回火:淬火后即时回火，时间不少于2-2.5 小时，然后出炉空冷。 锻制:1050-850℃炉中冷却 退火:850-900℃空冷 撒斯特 GS2311 钢是德国撒斯特 (SAARSTAHL) 超级优质硬塑料模钢, 预硬化, 经钙化处理及真空除气以及经热处理后, 可加工性及抛光性能良好, 更适宜电火花加工。

# 东莞市富义旺金属材料有限公司

| 企业地址： | 广东省东莞市塘厦镇石潭埔裕民街新河二路1号 | 企业邮编： | 523000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0769-87869361 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 东莞市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 373652999@qq.com | 联系人： | 小郑 |
| 企业全称： | 东莞市富义旺金属材料有限公司 |  |  |

东莞市富义旺金属材料有限公司坐落在广东东莞，东莞市富义旺金属材料有限公司主要销售：瑞典一胜百钢材、德国撒斯特模具钢材、奥地利百禄模具钢、日本大同特殊钢、日立钢材模具材料、及铝合金、不锈钢、合金结构钢、等多个国家优质名牌的模具材料。

东莞市富义旺金属材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>佛山2344 阳江2344精板 | 2019年5月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>佛山2316 阳江2316精板 | 2019年5月13日 |
| 供应 >其它'>佛山K110 阳江K110精板 | 2019年5月13日 |
| 供应 >其它'>佛山K460 阳江K460精板 | 2019年5月13日 |
| 供应 >其它'>佛山W302 阳江W302精板 | 2019年5月13日 |
| 供应 >其它'>佛山M310 阳江M310精板 | 2019年5月13日 |
| 供应 >钢铁'>佛山M300 阳江M300精板 | 2019年5月13日 |
| 供应 >钢铁'>M238 佛山M238 阳江M238精板 | 2019年5月13日 |
| 供应 >钢铁'>M202 佛山M202 阳江M202精板 | 2019年5月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关