提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# NBQ5-G80F-3泵

| 商机面向地区： | 上海 青浦 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 泵及真空设备 |
| 发布日期： | 2019年5月28日 |
| 商机联系人： | 张经理 |
| 供求电话： | 18621789701 |
| 销售信息： | 供应 NBQ5-G80F-3泵 |

订货须知 请客户在订购产品时，考虑下列因素：额定压力、转速、排量、旋向、轴伸形式、安装方式等。 概述 泵是一种设计新颖，能在高压、高速、大功率工作条件下低噪声工作的液压动力源，它具有以下三大特点： 1、低噪声 内啮合齿轮泵采用特殊齿形使其齿轮接触平滑，达到静音运转。泵使用时声音极低，即使在高速运转时，其声音仍平稳平和。 2、长寿命 系列泵能在25MPa高压运转时，形成油膜保护零件不受磨损，使泵具有长寿命。 3、高压无压力脉动 系列直线共轭内啮合齿轮泵采用特殊齿形使其运转时几乎无困油，从而能达到高压并消除压力脉动，可以作为系统精密控制之动力源。 以下为部分型号； NBQ2-C20F-3齿轮泵NBQ2-D10F-3齿轮泵NBQ2-G10F-3齿轮泵NBQ2-C25F-3齿轮泵NBQ2-D12F-3齿轮泵NBQ2-G12F-3齿轮泵NBQ2-C32F-3齿轮泵NBQ2-D16F-3齿轮泵NBQ2-G16F-3齿轮泵NBQ3-C40F-3齿轮泵NBQ3-D20F-3齿轮泵NBQ3-G20F-3齿轮泵NBQ3-C50F-3齿轮泵NBQ3-D25F-3齿轮泵NBQ3-G25F-3齿轮泵NBQ3-C63F-3齿轮泵NBQ3-D32F-3齿轮泵NBQ3-G32F-3齿轮泵NBQ4-C80F-3齿轮泵NBQ4-D40F-3齿轮泵NBQ4-G40F-3齿轮泵NBQ4-C100F-3齿轮泵NBQ4-D50F-3齿轮泵NBQ4-G50F-3齿轮泵NBQ4-C125F-3齿轮泵NBQ4-D63F-3齿轮泵NBQ4-G63F-3齿轮泵NBQ5-C160F-3齿轮泵NBQ5-D80F-3齿轮泵NBQ5-G80F-3齿轮泵NBQ5-C200F-3齿轮泵NBQ5-D100F-3齿轮泵NBQ5-G100F-3齿轮泵NBQ5-C250F-3齿轮泵NBQ5-D125F-3齿轮泵NBQ2-C20F-1齿轮泵NBQ2-D10F-1齿轮泵NBQ2-G10F-1齿轮泵NBQ2-C25F-1齿轮泵NBQ2-D12F-1齿轮泵NBQ2-G12F-1齿轮泵NBQ2-C32F-1齿轮泵NBQ2-D16F-1齿轮泵NBQ2-G16F-1齿轮泵NBQ3-C40F-1齿轮泵NBQ3-D20F-1齿轮泵NBQ3-G20F-1齿轮泵NBQ3-C50F-1齿轮泵NBQ3-D25F-1齿轮泵NBQ3-G25F-1齿轮泵NBQ3-C63F-1齿轮泵NBQ3-D32F-1齿轮泵NBQ3-G32F-1齿轮泵NBQ4-C80F-1齿轮泵NBQ4-D40F-1齿轮泵NBQ4-G40F-1齿轮泵NBQ4-C100F-1齿轮泵NBQ4-D50F-1齿轮泵NBQ4-G50F-1齿NBQ5-G125F-3齿轮泵轮泵NBQ4-C125F-1齿轮泵NBQ4-D63F-1齿轮泵NBQ4-G63F-1齿轮泵NBQ5-C160F-1齿轮泵NBQ5-D80F-1齿轮泵NBQ5-G80F-1齿轮泵NBQ5-C200F-1齿轮泵NBQ5-D100F-1齿轮泵NBQ5-G100F-1齿轮泵NBQ5-C250F-1齿轮泵NBQ5-D125F-1齿轮泵NBQ5-G125F-1齿轮泵 一、安装注意事项 1、安装位置任选。在试运行时，泵体必须灌满液压油并在工作时保持充满。为了减少噪声，所有的连接管道（进油管，压力油管和壳体泄油管）需用柔性元件和油箱隔离。 2、油泵支架座要牢固，钢性好，并能充分吸收振动。 3、泵和电机轴同心度控制在0.10mm以内，尽可能采用柔性联轴节，以避免因弯曲或侧向力引起的任何应力。 4、油泵的吸入管道通径应不小于泵入口通径，吸油滤油器通流量应不低于油泵流量的两倍。 5、泵安装高于油箱时，吸入口距油液液面高度应小于1米（使用磷酸脂或含水液压液时应小于0.8米）。 6、泵安装时，如高于油箱液面，应将泵的吸入口向上。 7、注意进油口处连接法兰、接头以及整个吸油管道必须严格密封，防止漏气，否则会引起噪声，系统振动，并使油箱内生产大量泡沫，降低泵的寿命。 8、油箱应设有隔板，用来分隔回油带来的气泡与脏物。回油管应伸到油面以下（不得直接和泵的入口连接），防止回油飞溅引起气泡

# 上海域昊机电科技有限公司

| 企业地址： | 上海市青浦区联民路1881号 | 企业邮编： | 201700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-61107180 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 青浦 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2735333584@qq.com | 联系人： | 张经理 |
| 企业全称： | 上海域昊机电科技有限公司 |  |  |

主营供应折弯机; 剪板机; 冲床; 压力机; 卷板机齿轮泵

上海域昊机电科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >泵及真空设备'>NB4-G63F齿轮泵 | 2019年8月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >泵及真空设备'>NB3-G25F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NB3-G20F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NB2-G16F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NB2-G12F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NB2-G10F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NT4-G63F泵 | 2019年5月28日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NBQ5-G125F-3泵 | 2019年5月28日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NBQ5-G100F-3泵 | 2019年5月28日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关