提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# NT4-G63F泵

| 商机面向地区： | 上海 青浦 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 泵及真空设备 |
| 发布日期： | 2019年5月28日 |
| 商机联系人： | 张经理 |
| 供求电话： | 18621789701 |
| 电子邮件： | 2735333584@qq.com |
| 销售信息： | 供应 NT4-G63F泵 |

订购产品时，考虑下列因素：额定压力、转速、排量、旋向、轴伸形式、安装方式等。 四川直线共轭内啮合齿轮泵 概述 直线共轭内啮合齿轮泵是一种设计新颖，能在高压、高速、大功率工作条件下低噪声工作的液压动力源，它具有以下三大特点： 1、低噪声 NT系列直线共轭内啮合齿轮泵采用特殊齿形使其齿轮接触平滑，达到静音运转。NT泵使用时声音极低，即使在高速运转时，其声音仍平稳平和。 2、长寿命 NT系列泵能在25MPa高压运转时，形成油膜保护零件不受磨损，使泵具有长寿命。 3、高压无压力脉动 NT系列直线共轭内啮合齿轮泵采用特殊齿形使其运转时几乎无困油，从而能达到高压并消除压力脉动，可以作为系统精密控制之动力源。 直线共轭内啮合齿轮泵 适用范围 NT系列内啮合齿轮泵现已在工程机械、自动化设备、锻压、叉车、注塑机、船舶、压砖机、弯管机、折弯、剪板机床等广泛领域使用。 出油口位置说明: 1. 进出油口相对位置可作调整 2. 进出油口位置在同一平面时,即相对位置成0°,可用数字” 1” 来表示,以此为基准,从轴端方向看进油口位置固定不变,出油口位置顺时针旋转90°即相对位置成90°,可用数字” 2” 表示.依此类推,数字” 3” 表示相对位置成180° 数字” 4” 表示相对位置270° 3. NT2、NT3系列进出油口位置共有0°, 180°两种.NT4、NT5系列进出油口位置共有0°, 90°, 180°, 270°四种 4. 油泵出厂时已根据用户需要调整好进出油口相对位置,用户不得擅自改变油口位置。 油泵电机组(内轴式) 特性: 1. 电机是内轴式,可与相对应的泵直接相配,无需联轴器,从而减小安装空间,装配方便 2. 电机的配合面加工精度高,和泵相配同轴相配,无需专业人士安装,运转平稳,噪音低,发热量小. 特别声明: 1. 必须注意油泵回转方向,点动查看电机转向,如转向错误,马上停止,更正电机转向,如任其继续转动将使油泵磨损烧毁. 2. 油泵电机组需要量特殊定货. 性能表说明: 1.功率和流量/表中值以40cst油品为基准 A.功率: (1) 电机使用功率由实际工况决定,请预留电机电流量的上下限空间.额定压力在1/2以下:±10%;额定压力在1/2以上:±3% (2) 液压油粘度过高会使油泵内部粘性摩擦增大,导致电机使用功率增大,请参照(高粘度油品所使用功率修正) B.流量 表中流量为zui低值,当压力油温恒定时,液压油粘度增大,可减少油泵内部泄漏,流量会增大,反之,则减少. 2.高粘度油品所用功率修正: 使用要领: 1.油泵进出口的法兰连接螺栓必须拧紧,以免吸入空气或漏油 2.液压系统应设置小于25μ的精油滤 3.油泵进口需设置小于100μ油滤,油滤公称流量不小于泵流量的二倍 4.油泵自吸高度不超过500mm(或进口真空度不超过0.03Mpa).若采用供油方式供油,供油压力不得超过0.5Mpa,否则需要改用耐压油封. 5.工作时轴转向必须同泵体上转向标记一致,传动轴不得承受径向载荷. 6.油泵安装机架要有足够刚度,安装时原动机通过弹性联轴节与油泵相连,原动机轴对油泵轴的同轴度和安装平面跳动均不得大于0.1mm. 7.首次使用或长期停机后再使用承载前应先空转10分钟以上. 8.不允许带负载起动或停机 9.正常工作油粘度范围20-300cst,推荐工作油液粘度20-54cst. 10.zui高持续工作油温不大于60oC,在此温度下油粘度不得小于20cst. 11.油泵zui高压力工况时,每分钟持续时间不得超过20秒. 关于售后服务： 买家收到货后，因产品规格有误无法安装或质量问题，本公司可提供换货或者退货服务，退货或者换货的买家请保证物品的完好无损并承担往返运费（质量问题往返运费由本公司承担）。从本公司发货之日起一年内，如因制造质量不良而发生损坏，不能正常工作，本公司负责无偿更换、修理或退货。 关于运输： 运输费用由于各地区各快递收费标准不同，我们按实际情况为准。所售产品一律木箱包装，免除运输途中损坏的顾虑。 请您决定购买时，提前告诉我们您所希望的发货方式，如快递或者物流。运费按物品重量、数量、收货地址及快递物流报价为准。

# 上海域昊机电科技有限公司

| 企业地址： | 上海市青浦区联民路1881号 | 企业邮编： | 201700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-61107180 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 青浦 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2735333584@qq.com | 联系人： | 张经理 |
| 企业全称： | 上海域昊机电科技有限公司 |  |  |

主营供应折弯机; 剪板机; 冲床; 压力机; 卷板机齿轮泵

上海域昊机电科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >泵及真空设备'>NB4-G63F齿轮泵 | 2019年8月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >泵及真空设备'>NB3-G25F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NB3-G20F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NB2-G16F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NB2-G12F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NB2-G10F齿轮泵 | 2019年7月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NBQ5-G125F-3泵 | 2019年5月28日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NBQ5-G100F-3泵 | 2019年5月28日 |
| 供应 >泵及真空设备'>NBQ5-G80F-3泵 | 2019年5月28日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关