提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 威胜DTSD341-MC3智能485电表

| 商机面向地区： | 湖南 长沙市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年5月31日 |
| 商机联系人： | 王楠 |
| 供求电话： | 15874249505 |
| 电子邮件： | 3261026461@qq.com |
| 销售信息： | 供应 威胜DTSD341-MC3智能485电表 |

长沙电来乐信息科技有限公司成立于2018年，旗下平台——电来乐电气商城，皮纳微电器商城等网络经销平台。 电来乐所经销产品全面涵盖长沙威胜、深圳科陆、杭州华立、宁波三星、江苏林洋等国内一线品牌的多功能电能表、水表、安装式数显表、电能计量采集终端、负荷管理终端，电力抄表等电能仪表与系统。 使命 使命：让电力系统运行得更加可靠、智能与经济。 电来乐力求为电力企业提供高可靠性、高智能化及高性价比的电气设备，同时帮助电力企业去掉采购的中间环节、并实现所有电气设备的一站式采购，从而大幅降低企业的运营成本。 愿景 愿景：中国最强的电气设备电商综合服务平台。 电来乐将以电能仪表的经销为起点，逐步将业务范围全面扩大至所有电气设备，并终成为中国大的电气设备电商综合服务平台。 经营理念 经营理念：全正品、一站齐；放心购、极速达。 全正品：电来乐所经销全部产品都是生产厂家的原装正品。因电来乐采取的是垂直电商模式，故可从根本上杜绝一切残次、山寨、假冒产品的流入。 一站齐：当前阶段，电来乐为您提供全部类别、全部规格型号的电能仪表；未来电来乐将为您提供全部类别的电气设备，让您足不出户便能完成所有电气设备的选购。 放心购：在购买过程中，电来乐将为您提供贴心指导与帮扶。购买后，电来乐将为您提供无忧售后，所有产品无条件7天退换，所售商品出现任何质量问题，1年内包换，终身提供维修服务。 极速达：电来乐与韵达、顺丰、德邦等速运公司达成了长期战略合作关系。用户当日17:00前成功提交的订单，华中、华东、华南、华北的省会城市可1-3日到达，该区域的非省会城市，可2-3日到达，其它城市3～4日到达；当日17：00以后成功提交的订单，到达时间顺延1日。 电来乐人在“让电力系统运行得更加可靠、智能与经济”的使命指引下，专注于电气设备行业，积极寻求模式创新及管理突破，为中国企业搭建电气设备的电商综合服务平台。同时，充分利用电子商务的无国界功能，帮助中国的电气设备走向世界，并为世界优质的电气设备融入中国创造条件。 今天，电来乐人不断提升自身综合实力，为早日成为中国乃至世界大的电气设备电商综合服务平台而努力奋斗。 品牌型号：长沙威胜DTSD341-MC3三相四线智能电能表 0.5s级 接线制式：三相四线制 电流规格：3×1.5(6)A 频率：50HZ 复 费 率：4费率 通讯协议：DL/T645-1997规约 电表属性：三相四线电子式多功能电能表 精度等级：有功0.5S级；无功2级 电压规格：3×220/380V 产品尺寸：长×宽×厚：220mm×170mm×75mm 通讯接口：1路RS485接口；远红外通讯接口 有功脉冲常数6400imp 电压工作范围±20%Un 时钟误差≤0.5s/d 时钟频率1Hz 平均无故障时间≧6×104h 功耗≤2W，4VA 环境温度（-25～+55)℃ 极限温度（-40～+70)℃ 产品设计寿命＞10年 后备电池寿命≥3年 电量脉冲宽度(100±10)ms 电量脉冲电压DC(5～24)V 单机净重约2.1kg 适用于高可靠性与高稳定度电能计量需求的发电厂、变电站以及各类企事业单位。 智能电表越来越多的应用于各领域，导致不良用电行为也越来越多导致电力企业的经济效益减少外还影响了居民的日常用电，不过在智能电表的日常使用过程中，也有很多情况会导致智能电表数据采集不准确，下面小编为大家介绍日常使用中智能电表数据采集不准确的主要原因。 1、智能电表安装接线问题 1.1 485接线相关问题 由于在安装智能电表时使用的采集器厂家不是同一家，设备的485端口安装位置有差异，导致很多安装人员接错线导致智能电表的RS485线与电表的RS485接线端子A、B端反接。其次就是485通信线径比较小难与智能电表485端口扭紧，需要再使用双股接线防止掉落。 1.2 二次接线故障 导致二次接线故障的主要原因是集中器或者终端的电压线接触不良或者掉落引起电源失去，导致最终采集数据不准确。 2、智能电表、集中器本身相关故障 2.1智能电表常见故障 智能电表常见故障有：载波信号不能正常发生导致通讯功能失效，由于电表内电源故障无法提供显示屏工作电压引起的屏幕黑屏或者不显示，智能电表由于安装人员未将电流线路螺丝拧紧导致端子经过大电流引起过热以至于外部结构烧坏等。 2.2集中器常见故障 集中器常见故障有：全载波模式中下载波模块发生不抄表或抄表确实，集中器无法正常反馈抄表数据，集中器厂商程序有误仅能对实时数据进行抄录无法及时冻结当天数据以至于相关信息不能上传，通讯模块无法与主站建立通讯导致采集不精准。 3、GRPS相关原因 3.1 通讯服务效率差 智能电表用电采集系统主要是通过集中器中的GPRS通讯模块与主站建立正常通讯，但我国目前只有两家运营商能够为用电采集系统提供通讯服务，以至于存在服务差效率低等问题，严重情况还可引起SIM卡失效引起终端发生大面积掉线等问题，从而严重影响数据采集精准性。 3.2信号不良 如果在安装集中器时位置不合理的情况下，如其天线处于狭小或者信号干扰强的位置，会导致集中器接受GPRS信号不能连续或者无信号的情况，这样会影响主站发送的相关资料不能准确进入集中器，同时集中器也不能正确向智能电表发送指令导致数据采集不精准。 3.3 外界气候原因 智能电表和终端在雷雨天气时可能会受到破坏，假如线路或通讯模块天线受到雷击或者感应雷可能会对智能电表有破坏。根据相关统计，在遭遇强雷电后智能电表与终端损坏数量有所上升，导致数据无法采集精准。 3.4 相关数据异常 数据出现异常主要是因为表内存储数据突变导致，例如电量或者相关参数数据归零或者错乱。智能电表由于外界因素影响导致控制指令传输错误而影响相关数据混乱，数据丢失也是常见数据故障之一。

# 长沙电来乐信息科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖南 长沙市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3261026461@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 长沙电来乐信息科技有限公司 |  |  |

未填写

长沙电来乐信息科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>威胜DSZ331国网表485电度表 | 2019年6月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>长沙威胜DTZ341国网表220V电表 | 2019年6月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD341-U9三相多功能电度表 | 2019年6月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DSSD331-U9付费率智能电能表 | 2019年6月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DSSD331-MC3电能表批发 | 2019年5月31日 |
| 供应 >五金工具'>长沙威胜DTSD341-U1智能电度表 | 2019年5月31日 |
| 供应 >量器量具'>威胜DSSD331-U1三相工业电表 | 2019年5月31日 |
| 供应 >量器量具'>威胜DTSD341-MB3三相智能电表 | 2019年5月31日 |
| 供应 >综合'>威胜DSSD331-MB3多功能电能表 | 2019年5月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关