提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 推钢式加热炉含锆型陶瓷纤维模块

| 商机面向地区： | 山东 淄博 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 纺织/面料 生产设备 |
| 发布日期： | 2019年6月1日 |
| 商机联系人： | 刘敏 |
| 供求电话： | 13953394389 |
| 电子邮件： | 545237520@qq.com |
| 销售信息： | 供应 推钢式加热炉含锆型陶瓷纤维模块 |

耐火纤维模块陶瓷纤维模块安装方法 1.钢板表面除锈，按照图纸尺寸焊接螺栓，并检查是否牢固 2将背衬毯穿过螺栓并平铺在炉壁上，两层错缝拼接，并将导向杆拧在螺杆末尾处 3将模块中心孔穿过导向杆靠在炉板上 4.用专用扳手将螺母沿着导向杆送至螺栓端头处，以固定耐火纤维模块，用手摆动模块用来检查螺母是否拧住螺栓，防止模块脱落 5抽出塑料导向杆，用耐火纤维毯塞住孔洞，塞实。产品应用 ◇冶金钢铁各种加热炉。钢包盖热处理炉、退火炉、罩式炉。 ◇陶瓷梭式窑、马蹄窑、砖瓦隧道窑等各种陶瓷窑炉、窑车、窑门 ◇石化裂解炉、转化炉、常减压炉、焦化炉、烟道 ◇环保废气处理炉 ◇其他高温设备填充、隔热 产品参数 产品名称 普通陶瓷纤维模块 标准陶瓷纤维模块 高纯陶瓷纤维模块 高铝陶瓷纤维模块 锆铝陶瓷纤维模块 含锆陶瓷纤维模块 分类温度 1050 1260 1260 1400 1400 1430 推荐长期使用温度℃ ≤900 ≤1000 ≤1100 ≤1150 ≤1200 ≤1350 产品代码 JSGW -189 JSGW -289 JSGW -389 JSGW -89 JSGW -589 JSGW -689 加热线变化(%) 950℃×24h≤-3 1000℃×24h≤-3 1100℃×24h≤-3 1200℃×24h≤-3 1250℃×24h≤-3 1350℃×24h≤-3 理论导热系数 W/(m·k) (平均200℃) 0.050-0.060 (平均400℃) 0.095-0.120 (平均600℃) 0.160-0.195 渣球含量（φ≥0.212mm）（%） ≤20 理论体积密度(kg/m3) 200-260 常用产品规格(mm) 300/300/300或定制 包装形式 编织袋/纸箱/托盘 6打开模块打包带，耐火纤维模块按照纤维膨胀的方向膨胀，整排模块抽出木板后，用方木对整排模块进行修整，使模块上的缝隙填满，应特别注意边角位置 7安装下排模块前，先同同种材质的毯子折成u型，并压缩使其能够上下方向膨胀（一般是两层20mm压缩成30mm） 8在炉顶或架空位置用u型钉固定补偿毯

# 山东金石节能材料有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 淄博 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 545237520@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东金石节能材料有限公司 |  |  |

未填写

山东金石节能材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >辅料'>陶瓷纤维双面针刺甩丝毯陶瓷纤维毯 | 2019年8月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >合成纤维'>连续式加热炉陶瓷纤维模块安装 | 2019年8月7日 |
| 供应 >隔热/保温材料'>RTO蓄热式焚烧炉硅酸铝纤维模块 | 2019年6月22日 |
| 供应 >节能装置'>井式退火炉纤维衬里陶瓷纤维模块安装 | 2019年6月15日 |
| 供应 >耐火材料'>坑式退火炉维修硅酸铝陶瓷纤维模块安装 | 2019年6月15日 |
| 供应 >矿业设备'>台车炉全纤维维修改造硅酸铝纤维模块 | 2019年6月15日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>天然气铸件正火退火炉陶瓷纤维模块 | 2019年6月4日 |
| 供应 >冶金设备'>连续式加热炉锆质耐火纤维模块安装 | 2019年6月1日 |
| 供应 >辅料'>台车炉全纤维硅酸铝模块保温模块安装 | 2019年6月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关